## Slide 1
Confidential
레이다 SW 학습 과제 5
트랙 개시 · 관리
Track Initiation and Track Management
Janghwan Kim (Harley)
Notes: 과제 5 발표를 시작하겠습니다. 주제는 트랙 개시와 트랙 관리입니다.
과제 4에서는 표적 플롯과 클러터를 만들었습니다. 이번 과제에서는 그 플롯을 받아 트랙을 만들고, 만든 트랙의 상태를 관리하는 기능을 구현했습니다.
개념, 구현, 결과 순서로 설명드리겠습니다.

## Slide 2
트랙 개시 · 관리
TrackMgr
Janghwan Kim (Harley)
01
트랙 개시
3
02
트랙 관리
9
03
구현
13
04
결과
19
Notes: 발표는 네 부분으로 진행하겠습니다.
첫 번째는 트랙을 처음 만드는 트랙 개시, 두 번째는 만든 트랙의 상태를 관리하는 트랙 관리입니다.
세 번째로 C 코드 구현을 보고, 마지막으로 실행 결과를 확인하겠습니다.

## Slide 3
01. 트랙 개시
플롯으로 트랙을 처음 만드는 방법과, 그때 필요한 초기 상태 · 오차 공분산 · 속도 게이트를 설명합니다.
1.1
플롯에서 트랙으로
4
1.2
1-Point 와 2-Point 트랙 개시
5
1.3
2-Point 초기 상태와 오차 공분산
6
1.4
측정잡음 공분산 R (σr 10 m, σaz · σel 0.2°)
7
1.5
속도 게이팅 (V_max = 800 m/s)
8
Notes: 첫 번째 파트는 트랙 개시입니다.
플롯과 트랙의 차이, 1-Point와 2-Point 개시 방법, 2-Point 초기값 계산, 측정잡음 공분산 R, 속도 게이팅 순서로 설명드리겠습니다.

## Slide 4: 1.1 플롯에서 트랙으로
01. 트랙 개시
레이다는 스캔마다 점 (플롯) 만 줍니다. 이 점들을 시간 순서로 묶어 "같은 물체" 로 관리하는 단위가 트랙입니다.
레이다 처리 흐름에서의 위치
표적 궤적 모의
과제 3 · 시각별 참값
측정 모의
과제 4 · 플롯 · 클러터
트랙 개시 · 관리
과제 5 · 이번 과제
추적 필터 · 트랙 연관
다음 과제
이번 과제
연관 · 필터는 다음 과제에서
플롯
한 스캔에서 탐지된 측정치 하나.
거리 · 방위각 · 고각. 표적인지 모름
트랙
같은 물체라고 묶은 플롯들.
ID · 위치 · 속도 · 상태를 가짐
이번 과제 범위
트랙을 처음 만들기 (개시)
트랙 상태 올리고 내리기 (관리)
Notes: 먼저 이번 과제의 위치입니다. 과제 3에서 표적의 참값 궤적을 만들었고, 과제 4에서 참값에 잡음을 더한 플롯과 클러터를 만들었습니다. 과제 5는 그 다음 단계입니다.
왼쪽 그림이 레이다가 넘겨주는 정보입니다. 스캔마다 점이 찍히지만, 각 점이 표적인지 클러터인지는 알 수 없습니다.
오른쪽 그림처럼 같은 물체로 판단되는 플롯을 묶고, 번호와 위치, 속도, 상태를 부여한 것이 트랙입니다.
이번 과제는 트랙을 처음 만드는 개시와, 트랙 상태를 관리하는 기능을 구현하는 것입니다. 새 플롯을 기존 트랙에 이어 붙이는 연관과 추적 필터는 다음 과제에서 다루게 됩니다.

## Slide 5: 1.2 1-Point 와 2-Point 트랙 개시
01. 트랙 개시
트랙을 플롯 몇 개로 시작하느냐의 차이입니다. 빨리 시작할지, 속도를 알고 시작할지를 고르는 문제입니다.
이번 과제: 2-Point 개시 — 연속 두 스캔의 플롯 쌍으로 초기 상태 변수 (mat_EstX) 와 초기 오차 공분산 (mat_EstP) 을 계산
Notes: 트랙 개시 방법은 두 가지입니다.
1-Point 개시는 플롯 하나로 트랙을 만드는 방법입니다. 위치는 플롯 위치를 그대로 쓰지만, 점 하나로는 움직이는 방향을 알 수 없어 속도를 0으로 둡니다. 그래서 개시는 가장 빠르지만 초기 속도 오차가 크게 됩니다.
2-Point 개시는 연속된 두 스캔의 플롯을 사용합니다. 두 플롯의 위치 차이를 시간 차로 나누어 속도를 구하기 때문에 1-Point보다 속도 오차가 작습니다. 대신 두 번째 스캔까지 기다려야 하므로 개시가 한 스캔 늦어집니다.
이번 과제에서는 2-Point 개시를 구현했습니다.

## Slide 6: 1.3 2-Point 초기 상태와 오차 공분산
01. 트랙 개시
상태 변수는 축마다 위치 · 속도 · 가속도, 모두 9 개. 두 플롯으로 위치와 속도를 채우고 가속도 항은 과제 조건대로 0 으로 둡니다.
상태 변수 (VC-NED: 북 · 동 · 아래, 레이다 원점)
Xk = [ x x' x'' y y' y'' z z' z'' ]T
초기 상태 mat_EstX (축마다 같은 식, T = 두 플롯의 시간 차 0.1 s)
위치
x̂ = zk
이번 스캔 플롯 그대로
속도
x̂' = ( zk − zk−1 ) / T
위치 변화량 ÷ 시간
가속도
x̂'' = 0
두 점으로는 못 구함 (과제 조건)
초기 오차 공분산 mat_EstP (축 a, b 마다, R = 플롯 위치 측정잡음)
Ppp = Rk
Ppv = Pvp = Rk / T
Pvv = ( Rk + Rk−1 ) / T2
가속도 행 · 열 = 0
mat_EstP 9 × 9 구조 (같은 색 = 같은 식, 회색 = 가속도 0)
Notes: 2-Point 개시의 계산식입니다.
상태 변수는 과제에서 정한 대로 x, y, z 축마다 위치, 속도, 가속도를 가지는 9개입니다. 좌표계는 레이다를 원점으로 하는 북-동-아래, VC-NED 좌표계를 사용했습니다.
초기 상태는 축마다 같은 식으로 계산합니다. 위치는 이번 스캔 플롯, 속도는 두 플롯의 위치 차를 시간 차 T로 나눈 값, 가속도는 과제 조건에 따라 0입니다.
초기 오차 공분산 P는 오른쪽 그림과 같은 9 곱하기 9 행렬입니다. 위치 칸에는 이번 플롯의 측정잡음 R, 위치와 속도 사이에는 R을 T로 나눈 값, 속도 칸에는 두 플롯의 R을 더해 T 제곱으로 나눈 값이 들어갑니다. 회색으로 표시한 가속도 행과 열은 모두 0입니다.

## Slide 7: 1.4 측정잡음 공분산 R
01. 트랙 개시
P 를 만들려면 플롯 하나의 위치 오차 R 이 필요합니다. 과제가 정해 준 표준편차로 R 을 만들어 VC-NED 좌표로 바꿉니다.
σ range
10 m
σ azimuth
0.2 °
σ elevation
0.2 °
과제 5 지정값
트랙 초기화 R 에 사용. 플롯 메시지에 실어 받는 쪽에 알려 줌
과제 4 SNR
플롯을 만들 때 넣은 실제 잡음 4.74 m · 0.48° · 0.49° (보내는 쪽만 앎)
왜 따로?
받는 쪽은 실제 잡음을 모르므로, 메시지로 받은 레이다 정확도로 R 을 만듦
R 계산 행렬식 안쪽 ① 부터 차례로 곱함
1
재는 값의 오차 diag(σr2, σaz2, σel2)
거리 10 m, 각도 0.2° 의 제곱. 서로 따로라 대각선만
2
각도 → 미터 G (아래 행렬)
각도 오차 × 거리 = 미터 오차 (안테나 기준 R)
3
축 돌리기 M = MB→N · MA→B
안테나 기준 (정면 · 왼쪽 · 위) → 북 · 동 · 아래
이전 과제 좌표 변환의 회전. 오차 크기는 그대로
앞뒤로 곱하는 까닭: 오차 e 를 A e 로 바꾸면 공분산은 A R AT
Notes: P를 계산하려면 플롯 하나의 위치 오차, 즉 측정잡음 공분산 R이 필요합니다.
과제 4에서는 SNR로 거리와 각도의 표준편차를 계산해 플롯을 만들었습니다. SNR 20에서 거리 4.74미터, 방위각 0.48도, 고각 0.49도였습니다. 하지만 트랙 초기화에 쓰는 R의 표준편차는 이번 과제에서 거리 10미터, 방위각과 고각 0.2도로 값을 정해 주었기 때문에, SNR로 계산한 값이 아니라 과제에서 준 이 값을 그대로 사용했습니다.
두 값을 따로 쓰는 이유는 역할이 다르기 때문입니다. SNR로 계산한 값은 플롯을 만드는 쪽이 실제로 넣은 잡음이고, 트랙을 개시하는 쪽은 받은 플롯만 보기 때문에 이 실제 잡음을 알 수 없습니다. 그래서 레이다가 알려 주는 측정 정확도, 즉 과제에서 정해 준 값을 플롯 메시지에 실어 보내고, 받는 쪽은 이 값으로 R을 만듭니다.
아래 그림은 R이 무엇인지 보여 줍니다. 레이다는 거리는 정확하게 재지만 방향은 조금씩 틀리고, 이 각도 오차는 1번 그림처럼 손전등 빛과 같이 멀리 갈수록 옆으로 퍼집니다. 0.2도는 5킬로미터에서 약 17미터, 14킬로미터에서는 약 49미터가 됩니다. 반면 거리 오차는 어디서나 10미터입니다.
2번 그림은 표적 1이 있는 14킬로미터 거리에서 표적 주변을 실제 비율로 확대한 것입니다. 같은 표적을 여러 번 재면 플롯이 점들처럼 흩어지는데, 이 흩어지는 크기와 모양이 R입니다. 거리 방향으로는 10미터로 좁고 옆 방향으로는 49미터로 넓은, 옆으로 긴 타원이 됩니다. 위아래인 고각 방향도 같은 원리입니다.
오른쪽은 R을 실제로 계산하는 행렬식입니다. 가운데에서 바깥쪽으로 1, 2, 3 순서로 곱해 나갑니다.
1번 diag는 레이다가 직접 재는 거리, 방위각, 고각의 오차입니다. 과제 값 10미터, 0.2도, 0.2도를 제곱해 대각선에 놓습니다. 세 오차는 서로 따로 생기므로 대각선 밖은 0입니다.
2번 G는 각도 오차를 미터 오차로 바꾸는 행렬입니다. 아래 G의 세 열은 거리, 방위각, 고각이 조금 변할 때 위치가 움직이는 방향과 크기이고, 크기가 각각 1, r cos el, r입니다. 그래서 각도 오차에 거리를 곱한 값이 미터 오차가 되고, 14킬로미터에서는 10미터, 49미터, 49미터로 2번 그림의 타원과 같습니다. 방위각 쪽의 cos el은 고각이 높을수록 같은 방위각 차이가 옆으로 덜 벌어지는 것을 반영한 값으로, 고각이 작으면 거의 1입니다. 여기까지가 레이다 안테나를 기준으로 본 R입니다.
3번 M은 축을 돌리는 회전 행렬입니다. 안테나 기준의 정면, 왼쪽, 위 축을 동체 축으로 바꾸는 M A to B와, 플랫폼 자세에 따라 동체 축을 북, 동, 아래로 돌리는 M B to N을 곱한 것으로, 이전 과제 좌표 변환 함수에 들어 있는 회전 행렬 그대로입니다. 이번 시나리오는 플랫폼이 북쪽을 보고 정지해 있어 M B to N은 단위 행렬입니다. 회전은 방향만 바꾸므로 오차의 크기는 그대로입니다.
G와 M을 앞뒤로 두 번 곱하는 것은 공분산이 오차와 오차의 전치를 곱한 값이기 때문입니다. 오차 e를 행렬 A로 바꾸면 공분산은 A R A 전치가 됩니다.
플롯마다 거리와 방향이 다르기 때문에 R은 플롯마다 계산합니다.

## Slide 8: 1.5 속도 게이팅
01. 트랙 개시
앞 스캔 플롯과 이번 스캔 플롯을 아무렇게나 짝지으면 클러터끼리도 트랙이 됩니다. 표적이 낼 수 있는 최대 속도로 짝을 거릅니다.
| zk,i − zk−1,j | / ΔT < Vmax
Vmax = 800 m/s (과제 조건), ΔT = 0.1 s → 앞 플롯 중심 반경 80 m
구현에서 정한 짝짓기 규칙
1
게이트를 통과한 쌍이 여럿이면 가장 가까운 쌍부터
두 플롯의 속력 (위치 변화량 ÷ ΔT) 이 작은 순서로 선택
2
한 플롯은 한 트랙에만 씀
개시에 쓴 플롯은 다음 스캔의 개시 후보에서 뺌
3
짝이 없던 이번 스캔 플롯은 다음 스캔 후보로
오른쪽 그림의 d 처럼 다음 스캔에서 다시 짝을 찾음
Notes: 다음은 어떤 두 플롯으로 트랙을 만들지 정하는 속도 게이팅입니다.
앞 스캔과 이번 스캔의 플롯을 모두 짝지으면 클러터끼리도 트랙이 만들어집니다. 그래서 표적이 가질 수 있는 최대 속도 V_max로 짝을 거릅니다.
두 플롯 사이 거리를 시간 차로 나눈 값이 V_max보다 작을 때만 트랙을 개시합니다. 과제 조건은 800 m/s이고 스캔 간격이 0.1초이므로, 앞 플롯을 중심으로 반경 80미터 안에 들어온 플롯만 짝이 됩니다.
오른쪽 그림에서 A와 a, C와 c는 원 안에 있어 트랙이 되고, B와 b는 원 밖이라 제외됩니다. 짝이 없는 d는 다음 스캔의 후보로 남습니다.
구현에서는 게이트를 통과한 쌍이 여러 개이면 가장 가까운 쌍부터 선택하고, 한 플롯은 한 트랙에만 사용하도록 했습니다.

## Slide 9
02. 트랙 관리
개시한 트랙을 계속 믿을지 지울지 정하는 규칙입니다. 트랙 상태 네 가지와 M/N 방식, 트랙 스코어 방식을 봅니다.
2.1
트랙 상태 네 가지
10
2.2
M/N 방식
11
2.3
트랙 스코어 방식 (이번 과제)
12
Notes: 두 번째 파트는 트랙 관리입니다.
개시된 트랙이 모두 실제 표적은 아니기 때문에, 트랙마다 상태를 두고 연관 결과에 따라 상태를 바꾸게 됩니다. 트랙 상태 네 가지와 M/N 방식, 트랙 스코어 방식을 설명드리겠습니다.

## Slide 10: 2.1 트랙 상태 네 가지
02. 트랙 관리
TrackState 1 임시 · 2 확정 · 3 메모리 · 4 삭제. 매 스캔 트랙 연관 결과 (Assigned_Flag: 1 성공, 0 실패) 로 상태가 바뀝니다.
트랙 연관과 Assigned_Flag
트랙 연관: 이번 스캔 플롯 가운데 기존 트랙에 이어지는 플롯을 찾아 붙이는 과정
트랙 위치 · 속도로 이번 위치를 예측하고, 그 주변 연관 게이트 안의 가장 가까운 플롯을 할당
이번 과제는 연관 기능이 없어 항상 0
1 임시
막 개시한 트랙. 아직 진짜 표적인지 모름
2 확정
연관이 꾸준히 성공해 믿을 만해진 트랙
3 메모리
확정이었다가 이번 스캔에 놓친 트랙. 바로 지우지 않고 기다림
4 삭제
더 볼 필요 없는 트랙. 한 스캔 보인 뒤 표에서 빠짐
Notes: 트랙 상태는 과제에서 정한 대로 네 가지입니다.
1번 임시 트랙은 막 개시된 트랙입니다. 연관이 계속 성공해 확정 조건을 만족하면 2번 확정 트랙이 됩니다.
확정 트랙이 연관에 실패하면 바로 삭제하지 않고 3번 메모리 트랙으로 전환합니다. 메모리 트랙은 다시 연관되면 확정 트랙으로 돌아가고, 삭제 조건을 만족하면 4번 삭제 트랙이 됩니다. 임시 트랙도 삭제 조건을 만족하면 삭제됩니다.
상태를 바꾸는 기준은 트랙 연관 결과입니다. 트랙 연관은 이번 스캔의 플롯 가운데 기존 트랙에 이어지는 플롯을 찾아 그 트랙에 붙이는 과정입니다. 트랙의 위치와 속도로 이번 스캔의 위치를 예측하고, 예측 위치 주변의 연관 게이트 안에 들어온 플롯 가운데 가장 가까운 플롯을 트랙에 할당합니다.
오른쪽 그림처럼 할당된 플롯이 있으면 Assigned_Flag는 1, 게이트 안에 플롯이 없으면 0이 됩니다. 이번 과제에서는 연관 기능이 구현되어 있지 않기 때문에 과제 조건대로 매 스캔 0을 부여하고, 연관 기능은 다음 과제에서 구현하게 됩니다.

## Slide 11: 2.2 M/N 방식
02. 트랙 관리
최근 N 번 가운데 M 번 연관되면 확정합니다. 연관 성공 · 실패를 횟수로 세는 방식입니다.
임시 트랙
N 번 중 M 번 트랙 연관 성공 → 트랙 확정
M 번 연속 결합 실패 → 트랙 삭제
확정 트랙
트랙 연관 실패 → 메모리 트랙 전환
특정 시간 이상 메모리 상태 유지 → 트랙 삭제
특징
성공 · 실패 횟수로 판단하는 단순한 규칙
트랙마다 최근 N 번의 연관 이력을 관리
Notes: 첫 번째 관리 방식은 M/N 방식입니다.
최근 N번의 스캔 가운데 M번 연관에 성공하면 트랙을 확정합니다. 그림은 N이 5, M이 3인 예시로, 최근 다섯 스캔에서 네 번 성공했으므로 확정 트랙이 됩니다.
임시 트랙은 M번 연속으로 결합에 실패하면 삭제합니다. 확정 트랙은 연관에 실패하면 메모리 트랙으로 전환하고, 메모리 상태가 일정 시간 이상 유지되면 삭제합니다.
성공과 실패 횟수로 판단하기 때문에 규칙이 단순하고, 트랙마다 최근 N번의 이력을 관리하게 됩니다.

## Slide 12: 2.3 트랙 스코어 방식 (이번 과제)
02. 트랙 관리
연관에 성공하면 점수를 올리고 실패하면 내립니다. 점수가 문턱치를 넘는지로 상태를 바꿉니다. 과제는 이 방식을 씁니다.
Flag 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 을 넣은 예 (UI 스코어 확인 창과 같은 계산)
과제 조건과 규칙
임시 (1)
성공 TrackScore +1, 실패 −1
TrackScore ≥ 5 → 확정
TrackScore ≤ 0 → 삭제
확정 (2)
실패 → 메모리, MemoryScore +1
메모리 (3)
성공 → 바로 확정, MemoryScore = 0
실패 → MemoryScore +1
MemoryScore ≥ 5 → 삭제
개시 직후 TrackScore = 2
(플롯 두 개로 개시한 트랙)
과제 적용 조건
· 임시 트랙 확정 문턱치 5, 임시 트랙 삭제 문턱치 0, 메모리 트랙 삭제 문턱치 5
· 메모리 트랙이 다시 연관되면 바로 확정 트랙으로 전환, MemoryScore = 0
· TrackState: 1 임시, 2 확정, 3 메모리, 4 삭제
Notes: 두 번째는 트랙 스코어 방식이며, 이번 과제에서 적용한 방식입니다.
오른쪽 규칙을 보겠습니다. 임시 트랙은 연관에 성공하면 TrackScore를 1 올리고, 실패하면 1 내립니다. TrackScore가 확정 문턱치 5 이상이 되면 확정, 삭제 문턱치 0 이하가 되면 삭제합니다.
확정 트랙은 연관에 실패하면 메모리 트랙으로 전환하고 MemoryScore를 1 올립니다.
메모리 트랙은 연관에 성공하면 바로 확정 트랙으로 돌아가고 MemoryScore를 0으로 초기화합니다. 실패가 이어져 MemoryScore가 5 이상이 되면 삭제합니다.
왼쪽 그래프는 성공 세 번, 실패 두 번, 성공 한 번, 이후 계속 실패한 경우의 점수 변화입니다. 개시 직후 TrackScore는 플롯 두 개로 만든 트랙이므로 2로 시작합니다.

## Slide 13
03. 구현
과제 4 프로그램 (TargetSim) 에 플롯 메시지 송수신과 트랙 개시 · 관리를 넣었습니다. 코드마다 맡은 역할과 처리 순서, 계산 방법을 봅니다.
3.1
전체 구조와 데이터 흐름
14
3.2
플롯 메시지 송수신 순서
15
3.3
트랙 자료구조와 스캔 처리 순서 (f_Trk_ProcessScan)
16
3.4
2-Point 개시와 R 계산 (f_Trk_TwoPointInit)
17
3.5
트랙 스코어 로직 (f_Trk_UpdateState)
18
Notes: 세 번째 파트는 구현입니다.
과제 4의 TargetSim 프로그램에 플롯 메시지 송수신과 트랙 개시, 관리 기능을 추가했습니다. 코드마다 어떤 역할을 하고, 어떤 순서로, 어떻게 계산하는지를 중심으로 설명드리겠습니다.

## Slide 14: 3.1 전체 구조와 데이터 흐름
03. 구현
한 프로그램 안에 신호처리 역할의 송신 쓰레드와 데이터 처리 역할의 수신 쓰레드를 두고, 스캔마다 플롯 메시지를 UDP 로 주고받습니다.
TargetSimCore.dll (C)
궤적 계산 (과제 3)
0.1 s 마다 플랫폼 · 표적 위치 계산
TargetSim.c
측정 모의 (과제 4)
스캔마다 표적 플롯 + 클러터 5 개 생성
PlotSim.c
송신 쓰레드 (신호처리 역할)
스캔의 플롯을 메시지로 묶어 보냄
PlotLink.c
수신 쓰레드 (데이터 처리 역할)
좌표 변환, 플롯마다 R 계산
PlotLink.c
트랙 개시 · 관리
트랙 표 갱신 (개시 · 상태 관리)
TrackMgr.c
결과 버퍼
스캔마다 플롯 · 트랙 결과 저장
PlotLink.c
UDP
스캔마다 메시지 1 개
TargetSimUI.exe (MFC 화면)
결과 버퍼에서 처리된 스캔을 가져와 True · Plot · Clutter · Track 2D / 3D 그림, 지금 스캔의 트랙 표, 송수신 · 트랙 요약으로 보여 줌
Notes: 전체 구조입니다. 위쪽 회색 영역이 C로 작성한 코어 DLL이고, 아래가 MFC 화면입니다.
윗줄의 궤적 계산과 측정 모의는 과제 3, 4에서 만든 부분입니다. 0.1초마다 표적 위치를 계산하고, 표적 플롯과 클러터를 만듭니다.
이번 과제에서 추가한 부분은 파란색의 송신 쓰레드와 수신 쓰레드, 주황색의 트랙 개시와 관리입니다. 송신 쓰레드는 신호처리 역할로 플롯을 메시지로 묶어 보내고, 수신 쓰레드는 데이터 처리 역할로 메시지를 받아 트랙 개시와 관리로 넘깁니다.
처리 결과는 스캔마다 결과 버퍼에 저장되고, 화면은 이 결과를 가져와 그림과 트랙 표로 표시합니다.

## Slide 15: 3.2 플롯 메시지 송수신 순서
03. 구현
송신 쓰레드는 스캔마다 플롯을 메시지 하나로 묶어 보내고, 수신 쓰레드는 받은 플롯을 트랙 계산에 쓸 수 있는 형태로 바꿔 넘깁니다.
송신 쓰레드 (신호처리 역할) PlotLink.c f_Lnk_TxThread
1
플롯 모으기
표적 플롯 2 + 클러터 5
방위각 순서로 섞음
f_Lnk_BuildMsg
2
메시지 만들기
플롯마다 ID 부여
거리 · 방위각 · 고각 + R σ
f_Lnk_BuildMsg
3
보내기
스캔 순서대로
메시지 1 개씩 UDP 전송
f_Lnk_TxThread
수신 쓰레드 (데이터 처리 역할) PlotLink.c f_Lnk_RxThread
4
좌표 변환
구좌표 →
VC-NED 직교 좌표
f_Lnk_FillPlotCoord
5
R 계산
플롯마다
측정잡음 공분산
f_Trk_MeasCov
6
트랙 처리
개시 · 상태 관리
(다음 장)
f_Trk_ProcessScan
7
결과 저장
플롯 · 트랙 표 저장
→ 화면이 가져감
f_Lnk_ProcessMsg
UDP (스캔마다 메시지 1 개)
메시지 한 개에 담는 내용
STRUCT_PlotMsg (Idd.h)
스캔 번호 · 시각
플랫폼 위치 · 자세
좌표 변환에 사용
R 표준편차
σr 10 m, σaz 0.2°, σel 0.2°
플롯 7 개
플롯 ID (10000 ~ 1000000)
거리 · 방위각 · 고각
표적 / 클러터 구분 정보는 넣지 않음
Notes: 스캔 하나가 처리되는 순서입니다.
위쪽은 송신 쓰레드입니다. 1번에서 이번 스캔의 표적 플롯 2개와 클러터 5개를 모아 방위각 순서로 섞습니다. 2번에서 플롯마다 ID를 붙이고 거리, 방위각, 고각을 메시지에 담습니다. 3번에서 이 메시지를 UDP로 보냅니다. 메시지 하나가 스캔 하나입니다.
아래쪽은 수신 쓰레드입니다. 메시지를 받으면 4번에서 플롯 좌표를 구좌표에서 VC-NED 직교 좌표로 바꾸고, 5번에서 플롯마다 측정잡음 공분산 R을 계산합니다. 6번에서 트랙 개시와 관리를 수행하고, 7번에서 결과를 버퍼에 저장합니다.
오른쪽은 메시지에 담기는 내용입니다. 스캔 번호와 시각, 플랫폼 위치와 자세, R을 만들 표준편차, 그리고 플롯 목록이 들어갑니다. 표적과 클러터를 구분하는 정보는 넣지 않았기 때문에, 받는 쪽은 모든 플롯을 같은 방식으로 처리합니다.

## Slide 16: 3.3 트랙 자료구조와 스캔 처리 순서
03. 구현
수신 쓰레드가 메시지를 받을 때마다 f_Trk_ProcessScan 이 아래 네 단계를 차례로 수행합니다. 트랙 변수 이름은 과제 명세 그대로입니다.
트랙 하나 ST_Track TrackMgr.h
103 typedef struct
104 {
105 UINT32 TrackId; // 트랙 ID (100 ~ 10000)
106 INT32 TrackState; // 1 임시, 2 확정, 3 메모리, 4 삭제
107 INT32 TrackScore; // 트랙 점수
108 INT32 MemoryScore; // 메모리 점수
109 INT32 Assigned_Flag; // 트랙 연관 결과. 1 성공, 0 실패
110 matrix mat_EstX; // 9 x 1 상태변수 (VC-NED)
111 matrix mat_EstP; // 9 x 9 오차 공분산
112 FLOAT64 initTime; // 개시 시각 [s]
113 INT32 nInitScan; // 개시 스캔 번호
114 UINT32 PlotId[2]; // 개시에 쓴 플롯 ID (앞 스캔, 이번 스캔)
115 } ST_Track;
과제 조건 상수 TrackMgr.h
36 #define TRK_VMAX 800.0
40 #define TRK_SCORE_CONFIRM 5
44 #define TRK_SCORE_DELETE 0
48 #define TRK_MEMORY_DELETE 5
52 #define TRK_SCORE_INIT 2
64 #define TRK_R_SIGMA_RANGE 10.0
68 #define TRK_R_SIGMA_AZIMUTH 0.2
72 #define TRK_R_SIGMA_ELEVATION 0.2
①
삭제 트랙 정리
앞 스캔에서 삭제 (4) 가 된 트랙을
트랙 표에서 지움
②
트랙 관리 → 3.5
모든 트랙에 Assigned_Flag = 0 (연관 기능 없음)
스코어 로직으로 상태 갱신
③
2-Point 개시 → 3.4
앞 · 이번 스캔 플롯 쌍 중 속도 게이트 통과 쌍으로
가까운 쌍부터 새 트랙 생성, 트랙 ID 부여
④
개시 후보 보관
이번 스캔 플롯을 다음 스캔의 개시 후보로 보관
(트랙을 만드는 데 쓴 플롯은 제외)
Notes: 트랙 자료구조와 한 스캔의 처리 순서입니다.
왼쪽 위는 트랙 하나를 나타내는 구조체입니다. 트랙 번호, 상태, 점수, 연관 결과, 상태 변수와 오차 공분산을 담고 있으며, 변수 이름은 과제 명세를 그대로 사용했습니다. 아래는 과제 조건을 상수로 정의한 부분입니다.
오른쪽은 수신 쓰레드가 메시지를 받을 때마다 f_Trk_ProcessScan이 수행하는 네 단계입니다.
첫째, 앞 스캔에서 삭제 상태가 된 트랙을 트랙 표에서 지웁니다.
둘째, 남아 있는 트랙마다 연관 결과를 0으로 두고 스코어 로직으로 상태를 갱신합니다.
셋째, 앞 스캔과 이번 스캔의 플롯 쌍 가운데 속도 게이트를 통과한 쌍으로 새 트랙을 만듭니다. 가까운 쌍부터 선택하고, 트랙 ID는 100부터 차례로 부여합니다.
넷째, 이번 스캔의 플롯을 다음 스캔의 개시 후보로 보관합니다. 트랙을 만드는 데 쓴 플롯은 후보에서 제외합니다.
2-Point 개시와 스코어 로직은 다음 두 장에서 코드로 보겠습니다.

## Slide 17: 3.4 2-Point 개시와 R 계산
03. 구현
두 플롯으로 트랙의 첫 상태 mat_EstX 와 오차 공분산 mat_EstP 를 채웁니다. 시간 차를 구한 뒤 x · y · z 축마다 같은 계산을 반복합니다.
2-Point 초기화 TrackMgr.c
222 VOID f_Trk_TwoPointInit(ST_Track *st_Track, const ST_TrkPlot *st_Prev, const ST_TrkPlot *st_Cur)
223 {
224 const FLOAT64 dt = st_Cur->time - st_Prev->time;
225 matrix *st_X = &st_Track->mat_EstX;
226 matrix *st_P = &st_Track->mat_EstP;
227 INT32 nAxis;
228 INT32 nAxisB;
230 Matrix_initialize(st_X, TRK_STATE_DIM, 1);
231 Matrix_initialize(st_P, TRK_STATE_DIM, TRK_STATE_DIM);
233 for (nAxis = 0; nAxis < 3; nAxis++)
234 {
235 st_X->e[(3 * nAxis)][0] = st_Cur->pos[nAxis];
236 st_X->e[(3 * nAxis) + 1][0] = (st_Cur->pos[nAxis] - st_Prev->pos[nAxis]) / dt;
237 st_X->e[(3 * nAxis) + 2][0] = 0.0;
239 for (nAxisB = 0; nAxisB < 3; nAxisB++)
240 {
241 st_P->e[(3 * nAxis)][(3 * nAxisB)] = st_Cur->cov[nAxis][nAxisB];
242 st_P->e[(3 * nAxis)][(3 * nAxisB) + 1] = st_Cur->cov[nAxis][nAxisB] / dt;
243 st_P->e[(3 * nAxis) + 1][(3 * nAxisB)] = st_Cur->cov[nAxis][nAxisB] / dt;
244 st_P->e[(3 * nAxis) + 1][(3 * nAxisB) + 1] = (st_Cur->cov[nAxis][nAxisB] + st_Prev->cov[nAxis][…
245 }
246 }
247 }
1
2
3
4
R 표준편차 (과제 값) TrackMgr.c
285 VOID f_Trk_GetMeasSigma(STRUCT_Coord_Sph *st_Sigma)
286 {
287 st_Sigma->r = TRK_R_SIGMA_RANGE;
288 st_Sigma->az = f_Deg_To_Rad(TRK_R_SIGMA_AZIMUTH);
289 st_Sigma->el = f_Deg_To_Rad(TRK_R_SIGMA_ELEVATION);
290 }
5
1
위치 = 이번 플롯 zk
2
속도 = (zk − zk−1) / T
3
가속도 = 0 (과제 조건)
4
P = Rk, Rk/T, (Rk+Rk−1)/T2
위치 · 위치-속도 · 속도 칸, 가속도 칸은 0
5
σ 10 m, 0.2°, 0.2°
이 값으로 플롯마다 R 계산 (1.4 의 식)
Notes: 2-Point 초기화 함수입니다. 두 플롯으로 트랙의 첫 상태와 오차 공분산을 채웁니다.
먼저 두 플롯의 시간 차 T를 구하고, x, y, z 축마다 같은 계산을 반복합니다.
1번 위치는 이번 플롯 위치, 2번 속도는 두 플롯의 위치 차를 T로 나눈 값, 3번 가속도는 과제 조건대로 0입니다.
4번은 오차 공분산 P입니다. 위치 칸에는 이번 플롯의 R, 위치와 속도 사이에는 R을 T로 나눈 값, 속도 칸에는 두 플롯의 R을 더해 T 제곱으로 나눈 값을 넣습니다. 가속도 칸은 0으로 남겨 둡니다.
오른쪽 5번은 R을 만드는 표준편차입니다. 과제 값인 10미터, 0.2도, 0.2도를 사용하고, 이 값으로 플롯마다 R을 계산합니다.

## Slide 18: 3.5 트랙 스코어 로직 (f_Trk_UpdateState)
03. 구현
트랙마다 매 스캔 한 번 불려, 현재 상태와 연관 결과 (Assigned_Flag) 에 따라 점수와 상태를 바꿉니다. 과제 2.2 규칙을 그대로 옮겼습니다.
임시 트랙 TrackMgr.c
158 VOID f_Trk_UpdateState(ST_Track *st_Track)
159 {
160 const INT32 isAssigned = (st_Track->Assigned_Flag != 0) ? 1 : 0;
162 switch (st_Track->TrackState)
163 {
164 case TRK_STATE_TENTATIVE:
165 st_Track->TrackScore = st_Track->TrackScore + ((isAssigned != 0) ? 1 : -1);
167 if (st_Track->TrackScore >= TRK_SCORE_CONFIRM)
168 {
169 st_Track->TrackState = TRK_STATE_CONFIRMED;
170 }
171 else if (st_Track->TrackScore <= TRK_SCORE_DELETE)
172 {
173 st_Track->TrackState = TRK_STATE_DELETED;
174 }
175 else
176 {
177 // 임시 트랙 유지
178 }
179 break;
1
2
3
확정 · 메모리 트랙 TrackMgr.c
181 case TRK_STATE_CONFIRMED:
182 if (isAssigned == 0)
183 {
184 st_Track->TrackState = TRK_STATE_MEMORY;
185 st_Track->MemoryScore = st_Track->MemoryScore + 1;
186 }
187 break;
189 case TRK_STATE_MEMORY:
190 if (isAssigned != 0)
191 {
192 st_Track->TrackState = TRK_STATE_CONFIRMED;
193 st_Track->MemoryScore = 0;
194 }
195 else
196 {
197 st_Track->MemoryScore = st_Track->MemoryScore + 1;
199 if (st_Track->MemoryScore >= TRK_MEMORY_DELETE)
200 {
201 st_Track->TrackState = TRK_STATE_DELETED;
202 }
203 }
204 break;
4
5
3
1
TrackScore ±1
2
≥ 5 → 확정
3
삭제 (TrackScore ≤ 0 · MemoryScore ≥ 5)
4
실패 → 메모리, MemoryScore +1
5
성공 → 바로 확정, MemoryScore 0
Notes: 트랙 스코어 로직 함수입니다. 트랙마다 매 스캔 한 번 호출되고, 현재 상태에 따라 나누어 처리합니다.
왼쪽은 임시 트랙입니다. 1번에서 연관에 성공하면 점수를 1 올리고, 실패하면 1 내립니다. 2번에서 점수가 5 이상이면 확정, 3번에서 0 이하이면 삭제합니다.
오른쪽 4번은 확정 트랙으로, 연관에 실패하면 메모리 트랙으로 바꾸고 MemoryScore를 1 올립니다.
5번은 메모리 트랙으로, 연관에 성공하면 바로 확정으로 돌아가고 MemoryScore를 0으로 초기화합니다. 실패하면 MemoryScore를 올리고, 5 이상이 되면 삭제합니다.
문턱치는 모두 과제 값을 상수로 정의해 사용했고, 이 함수는 결과 화면의 스코어 확인 창에서도 그대로 사용합니다.

## Slide 19
04. 결과
프로그램을 실행한 결과 화면과 수치로 트랙 개시 · 관리 동작을 확인합니다.
4.1
시뮬레이션 조건과 결과 화면
20
4.2
True · Plot · Track 동시 표시 (스캔 701)
21
4.3
한 스캔 확대: 트랙이 만들어지는 모습
22
4.4
트랙 수명과 스코어 로직 확인
23
4.5
전체 궤적 (시뮬레이션 마지막 화면)
24
Notes: 마지막 파트는 결과입니다.
시뮬레이션 조건과 실행 화면, 한 스캔 시점의 화면과 트랙 표, 트랙 수명을 보고, 마지막으로 전체 궤적을 확인하겠습니다.

## Slide 20: 4.1 시뮬레이션 조건과 결과 화면
04. 결과
Visual Studio 2022 Release x64 로 빌드해 실행한 화면입니다. 1,160 개 플롯 메시지를 모두 보내고 받아 처리했습니다 (손실 0).
시나리오
과제 3 지그재그 응용 · 플랫폼 정지
표적 1 대함 30 m/s, 표적 2 대공 200 m/s
시간
116 s, 스캔 간격 0.1 s → 1,160 스캔
플롯
SNR 20 · 표적 2 + 클러터 5 = 스캔당 7 개
개시
2-Point, V_max 800 m/s
R
σr 10 m, σaz 0.2°, σel 0.2°
관리
스코어 5 / 0 / 5, 개시 스코어 2
연관
없음 → Assigned_Flag 0 고정
전송
UDP 루프백 · 보냄 = 받음 = 1,160
결과 그림을 만든 방법 (그림 아래에 표시)
프로그램 화면
TargetSimUI 를 실행해 화면을 캡처
결과 데이터
같은 결과를 CSV 로 저장해 Python 으로 그림
Notes: 시뮬레이션 조건과 실행 화면입니다.
시나리오는 과제 3의 지그재그 응용 시나리오입니다. 플랫폼은 정지해 있고, 대함 표적은 30 m/s, 대공 표적은 200 m/s로 기동합니다. 116초 동안 0.1초 간격으로 1,160 스캔이며, 스캔마다 표적 플롯 2개와 클러터 5개가 생성됩니다.
개시와 관리 조건은 과제 값을 그대로 사용했고, 연관 기능이 없으므로 Assigned_Flag는 항상 0입니다.
오른쪽은 스캔 701 시점의 실행 화면입니다. 위쪽이 2D와 3D 그림, 왼쪽 아래가 송수신과 트랙 요약, 오른쪽 아래가 현재 스캔의 트랙 표입니다. 플롯 메시지 1,160개를 모두 송수신해 처리한 것을 확인했습니다.
왼쪽 아래에는 결과 그림을 만든 방법을 정리했습니다. 파란 표시는 TargetSimUI를 실행해 화면을 캡처한 그림이고, 초록 표시는 같은 결과를 CSV로 저장해 Python으로 그린 그림입니다. 이어지는 슬라이드의 그림 아래에도 같은 표시를 붙였습니다.

## Slide 21: 4.2 True · Plot · Track 동시 표시 (스캔 701)
04. 결과
TargetSimUI 의 2D · 3D 보기가 스캔 701 (70.1 s) 에 그린 화면입니다. 그림 영역만 잘라 키웠고 다른 편집은 하지 않았습니다.
프로그램 화면
2D 보기: 위경도 격자 위 동-북 평면
프로그램 화면
3D 보기: 동-북-고도 (고도 2 배), 끌어서 회전
그리는 데이터
TrajectoryPlot.cpp
━ 참값 궤적 ○ 시작점
궤적 계산 결과 (과제 3 표적 궤적 모의)
● 플롯 (큰 점 = 이번 스캔) · 클러터
측정 모의 결과, 이번 스캔은 UDP 로 받은 플롯
□ 임시 ■ 확정 ⬚ 메모리 ⊠ 삭제
트랙 표와 같은 값 (위치 · 속도 · 상태 · ID)
Notes: 시뮬레이션 중간인 스캔 701, 70.1초 시점의 화면입니다. 이 그림은 구현한 TargetSimUI의 2D, 3D 보기 화면을 캡처한 것으로, 그림 영역만 잘라 크게 보였고 다른 편집은 하지 않았습니다. 과제의 결과 화면 조건대로 True, Plot, Track 심볼을 프로그램이 한 그림에 함께 그립니다.
왼쪽 2D 그림에서 진한 선은 지금까지 지나온 참값 궤적, 옅은 선은 앞으로 지나갈 궤적이고, 동그라미는 시작점입니다. 작은 점이 플롯과 클러터입니다. 표적 근처의 주황색 네모가 임시 트랙, 회색 네모가 삭제 트랙이며, 옆의 숫자는 트랙 ID입니다.
오른쪽 3D 그림은 고도를 2배로 늘려 표시했습니다. 대공 표적 주변의 클러터와 플롯, 트랙을 함께 볼 수 있습니다.
아래 칸은 그림의 기호와, 프로그램이 그 기호를 그릴 때 쓰는 데이터입니다. 참값 궤적은 과제 3의 궤적 계산 결과로, 플롯과 클러터는 측정 모의 결과로 그리고, 이번 스캔의 큰 점은 데이터 처리 쓰레드가 UDP로 받은 플롯입니다. 트랙 심볼은 프로그램 화면 아래쪽 트랙 표와 같은 값으로 그립니다. 그리는 코드는 TrajectoryPlot.cpp입니다.

## Slide 22: 4.3 한 스캔 확대: 트랙이 만들어지는 모습 (스캔 1154)
04. 결과
표적 2 가 레이다 가까이 온 스캔 1154 를 확대했습니다. 두 스캔의 플롯이 게이트 안이면 트랙을 만들고, 연관이 없는 트랙은 두 스캔 뒤 삭제됩니다.
결과 데이터
truth · plots · tracks.csv 의 스캔 1152 ~ 1154 값으로 그림
1
속도 게이트: 앞 스캔 플롯에서 반경 80 m
최대 속도 800 m/s × 스캔 간격 0.1 s
2
이번 스캔 플롯까지 31 m → 게이트 안
이 두 플롯으로 트랙 451 개시 (임시, 점수 2)
3
위치 = 이번 플롯, 속도 = 31 m ÷ 0.1 s ≈ 310 m/s
플롯의 측정 잡음 때문에 참값 200 m/s 와 차이가 남
4
트랙 450: 두 스캔 전 (스캔 1152) 에 개시
연관이 없어 점수 2 → 1 → 0, 이번 스캔에 삭제
스캔 1154 의 트랙 표
tracks.csv 두 줄 (UI 트랙 표와 같은 값)
트랙 ID | TrackState | TrackScore | Assigned_Flag | 개시 스캔
451 | 1 임시 | 2 | 0 | 1154
450 | 4 삭제 | 0 | 0 | 1152
Notes: 한 스캔을 확대해 트랙이 만들어지는 모습을 보겠습니다. 표적 2가 레이다 가까이 온 스캔 1154입니다.
빨간 선이 참값 궤적이고, 흰 동그라미가 앞 스캔 1153의 플롯, 검은 점이 이번 스캔 1154의 플롯입니다.
1번, 앞 스캔 플롯을 중심으로 반경 80미터의 속도 게이트를 둡니다. 최대 속도 800 m/s에 스캔 간격 0.1초를 곱한 값입니다.
2번, 이번 스캔 플롯까지의 거리가 31미터로 게이트 안에 있으므로, 이 두 플롯으로 트랙 451을 개시합니다. 임시 상태, 점수 2로 시작합니다.
3번, 트랙 위치는 이번 플롯 위치이고, 속도는 두 플롯 사이 거리 31미터를 0.1초로 나눈 약 310 m/s입니다. 참값 200 m/s와 차이가 나는 것은 플롯 위치에 측정 잡음이 있기 때문이고, 이 오차는 다음 과제의 추적 필터에서 줄여 나가게 됩니다.
4번, 회색 네모 450은 두 스캔 전인 스캔 1152에 개시된 트랙입니다. 연관이 없어 점수가 2, 1, 0으로 내려가 이번 스캔에 삭제 상태가 되었습니다.
오른쪽 아래 트랙 표에서도 451은 임시 상태에 점수 2, 450은 삭제 상태에 점수 0인 것을 확인할 수 있습니다.
이 그림은 화면 캡처가 아니라 결과 데이터로 그린 그림입니다. 같은 Core 코드를 실행해 스캔마다 받은 플롯과 트랙 표를 CSV로 저장했고, 그중 스캔 1152부터 1154까지의 값을 Python으로 그렸습니다. CSV 값은 프로그램의 트랙 표와 같습니다. 스캔 701과 1159에서 트랙 ID, 상태, 점수, 위치, 속도를 대조해 확인했습니다.

## Slide 23: 4.4 트랙 수명과 스코어 로직 확인
04. 결과
트랙 355 개 (표적 1 117 · 표적 2 235 · 클러터끼리 3) 가 모두 같은 일생을 거칩니다: 개시 → 두 스캔 뒤 삭제. 확정 · 메모리 전환은 스코어 확인 창에 Flag 를 넣어 확인했습니다.
결과 데이터
위 그림을 그린 데이터 tracks.csv 의 트랙 100 (첫 줄) 부분. 한 줄이 그림의 칸 하나
scan | time | track_id | state | score | flag | plot_prev | plot_cur | src_cur | 칸 | 뜻
10 | 1.000 | 100 | 1 | 2 | 0 | 10067 | 10074 | 2 | ■ | 두 플롯으로 개시
11 | 1.100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 10067 | 10074 | 2 | ■ | flag 0 → score −1
12 | 1.200 | 100 | 4 | 0 | 0 | 10067 | 10074 | 2 | ■ | score ≤ 0 → 삭제 상태
13 | 1.300 | 트랙 100 줄 없음 |  |  |  |  |  |  | – | 처리 시작 때 뺌
프로그램 화면
스코어 확인 창: Flag 1 1 1 0 0 1 1
임시 → 확정 (5) → 메모리 → 다시 확정 (MemoryScore 0)
트랙 ID 100 ~ 454 · 플롯 ID 10000 ~ 18119 (과제 범위 안)
Notes: 전체 116초 동안의 트랙 결과입니다. 표적 1에서 117개, 표적 2에서 235개, 클러터끼리 3개로 모두 355개의 트랙이 개시되었고, 모든 트랙이 같은 일생을 거칩니다.
왼쪽 위 그림은 처음 10초 동안 생긴 트랙 22개를 줄 하나씩 그린 것입니다. 칸 하나가 스캔 하나이고, 주황 칸 두 개가 임시 상태, 회색 칸 하나가 삭제 상태입니다.
이 그림은 결과 데이터로 그렸습니다. 같은 Core 코드를 실행해 스캔마다 트랙 표를 tracks.csv로 저장했고, 이 파일을 Python으로 읽어 그렸습니다. 아래 표는 그 데이터에서 그림 첫 줄인 트랙 100 부분을 그대로 옮긴 것입니다. CSV 한 줄이 그림의 칸 하나로, time이 가로 위치, track_id가 줄, state가 칸 색이 됩니다.
트랙 100은 스캔 10에 플롯 10067과 10074로 개시되어 state 1, score 2입니다. flag가 0이므로 스캔 11에서 score가 1로 내려가고, 스캔 12에서 0이 되어 state 4, 삭제 상태가 됩니다. 스캔 13에는 트랙 100의 줄이 없습니다. 처리를 시작할 때 표에서 빼기 때문이고, 그래서 그림에도 칸이 세 개뿐입니다.
트랙 ID는 표적과 관계없이 만들어진 순서대로 붙습니다. 그래서 100은 표적 2, 101은 표적 1의 트랙이고, 100이 끝나는 시점과 101이 시작되는 시점은 관계가 없습니다. 같은 표적에서는 개시에 쓴 플롯을 다시 쓰지 않기 때문에 다음 트랙이 빨라도 두 스캔 뒤, 즉 앞 트랙이 삭제되는 스캔에 생깁니다. 그림의 104와 105가 그 예입니다. 실제로는 플롯 잡음 때문에 게이트를 통과하지 못하는 스캔이 많아, 표적 1은 평균 9.8 스캔, 표적 2는 평균 4.9 스캔마다 트랙이 생겼습니다.
연관이 없기 때문에 시뮬레이션에서는 확정과 메모리 상태가 나타나지 않습니다. 이 두 상태는 오른쪽의 스코어 확인 창으로 확인했고, 이 창은 프로그램 화면을 캡처한 것입니다. Assigned_Flag 순서를 입력하면 코어의 스코어 함수를 그대로 호출해 결과를 표시합니다. 1, 1, 1을 입력하면 TrackScore 5에서 확정되고, 0, 0이 이어지면 메모리 트랙으로 전환되며, 다시 1이 들어오면 바로 확정으로 돌아가고 MemoryScore가 0이 됩니다.
트랙 ID와 플롯 ID도 과제 범위 안에서 부여되었습니다.

## Slide 24: 4.5 전체 궤적 (시뮬레이션 마지막 화면)
04. 결과
스캔 1159 (115.9 s), 116 초를 끝까지 돌린 화면입니다. 두 표적의 참값 궤적 전체와 그동안 받은 플롯 · 클러터가 모두 그려져 있습니다.
프로그램 화면
2D 보기: 위경도 격자 위 동-북 평면
프로그램 화면
3D 보기: 동-북-고도 (고도 2 배)
━ 표적 1 대함 30 m/s
━ 표적 2 대공 200 m/s
○ 시작점
● 플롯
· 클러터
□ 임시 트랙
Notes: 마지막으로 시뮬레이션을 끝까지 실행한 화면입니다. 스캔 1159, 115.9초 시점의 TargetSimUI 화면을 캡처했습니다.
왼쪽 2D 그림에서 빨간 선이 대공 표적, 파란 선이 대함 표적의 참값 궤적이고, 동그라미는 각 표적의 시작점입니다. 대공 표적은 위쪽에서 출발해 200 m/s로 S자 기동을 하며 내려오고, 대함 표적은 30 m/s로 움직이기 때문에 이동 거리가 짧습니다.
궤적을 따라 이어진 점이 116초 동안 받은 표적 플롯이고, 넓게 퍼진 회색 점이 클러터입니다.
오른쪽 3D 그림은 같은 결과를 고도까지 표시한 것입니다. 대공 표적은 고도 약 2,000미터에서, 대함 표적은 해수면 높이에서 움직입니다.
주황색 네모 453과 454는 마지막 스캔 시점에 남아 있는 임시 트랙입니다.
이렇게 116초 동안 받은 플롯으로 트랙 개시와 관리를 수행했습니다.

## Slide 25
감사합니다
질문 주시면 편하게 답변드리겠습니다
Notes: 정리하면, 이번 과제에서는 2-Point 트랙 개시와 트랙 스코어 방식의 트랙 관리를 구현했고, 플롯 메시지 송수신부터 화면 표시까지 동작을 확인했습니다.
이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.
질문 주시면 답변드리겠습니다.