## Slide 1
RADAR SW STUDY · PART 3
표적 궤적 모의
구현 방법 및 시뮬레이션 조건
TargetSimCore (C17 / DLL) · TargetSimUI (MFC) · WGS84 좌표변환
Notes: 과제 3 표적 궤적 모의. 오늘은 명세의 1번 구현 방법과 2번 시뮬레이션 조건까지 다룹니다. 결과 출력과 검증은 다음 자료에서 이어집니다.

## Slide 2
1
과제 요구사항
무엇을 만들어야 하는가
과제 3 · 표적 궤적 모의
1-(1) 표적 구조체 정의
표적 10개 / 표적별 기동 30개 설정 가능
초기 위치는 위도·경도·고도
속도는 동체 속도 V_heading 하나로
기동 = G값 · 회전축 · 시작 · 종료
1-(2) 표적 상태 정보 갱신
위치·속도는 ECEF 좌표계에서 갱신
V_heading 을 ECEF Vx·Vy·Vz 로
바꾸는 방법 (명세의 추가 고민 항목)
2 시뮬레이션 조건
60초 / 0.1초 간격
플랫폼 1 + 대함 표적 1 + 대공 표적 1
결과를 LLA 로 출력하고 그림으로 표현
설계할 때 명세가 답을 주지 않아 직접 정해야 했던 것
정하지 않으면 생기는 문제 | 내린 결정
기동을 오른쪽으로 도는지 왼쪽으로 도는지 쓸 자리가 없다 | G 값의 부호로 표현 (+ 우선회 / − 좌선회)
Roll 기동이 궤적을 바꾸는지 아닌지 불명확하다 | 회전축 그대로 해석 — Roll 은 자세만, 궤적은 그대로
기동 시간이 서로 겹치면 어느 쪽을 적용할지 알 수 없다 | 겹침은 실행 전에 오류로 반려, 경계 시각은 뒤쪽 기동 것
Notes: 명세는 이 세 가지를 지정하지 않았습니다. 구현하려면 반드시 정해야 하는 것들이라 판단 근거를 함께 정리했습니다.

## Slide 3
2
전체 구조
계산과 화면을 분리한다
과제 3 · 표적 궤적 모의
TargetSimCore
C17 / DLL · 화면을 전혀 모른다
Define_JH.h
타입·상수 (코딩룰 준수)
matrixCalcLib_JH
행렬 연산
CoordinateTransform_JH
WGS84 좌표변환 · DCM
TargetSim_JH
표적 구조체 · 궤적 모의 엔진
표적을 한 스텝 나아가게 하는 계산은 전부 여기 있다.
콘솔이든 웹이든 다른 화면을 붙여도 그대로 쓴다.
TargetSimUI
MFC 다이얼로그 · 계산을 하지 않는다
입력 칸을 읽어 도(°) → 라디안 변환
Core 에 넘기기 전에 값의 형식·범위 검사
오류는 어느 칸에서 났는지 지목해 반려
601개 결과 표본을 모아서 보관
LLA 표 · CSV 저장 · 궤적 그림
시간 슬라이더로 임의 시점 이동 · 재생
경계가 하나다. UI 는 ST_SimConfig 를 채워 넣고, Core 는 ST_SimSample 을 돌려준다. 그 사이에 오가는 것은 이 두 구조체뿐이다.
Notes: Core 는 MISRA C 를 적용한 순수 C 코드이고, UI 는 MFC C++ 입니다. 둘 사이에 오가는 자료구조를 두 개로 묶어 두면 나중에 화면을 바꿔도 계산 코드는 손대지 않습니다.

## Slide 4
3
1-(1) 표적 구조체 정의
변하지 않는 값과 변하는 값을 나눈다
과제 3 · 표적 궤적 모의
사용자가 넣는 설정값과 매 순간 바뀌는 상태값은 수명이 다르다. 한 덩어리로 두면 어느 값이 계산 중에 바뀌는지 알 수 없다.
입력 — 시작할 때 정해지고 끝까지 안 변한다
typedef struct {
ST_CoordLla st_InitLla;
ST_CoordAtt st_InitAtt;
FLOAT64 headingSpeed;
INT32 nManeuverNum;
ST_TargetManeuver st_Maneuver[30];
} ST_TargetInit;
상태 — 0.1초마다 바뀐다
typedef struct {
FLOAT64 simTime;
ST_CoordRect st_PosEcef; // 계산 기준
ST_CoordRect st_VelEcef;
ST_CoordLla st_Lla; // 출력용
ST_CoordAtt st_Att;
} ST_TargetState;
개수는 배열이 아니라 숫자로 관리
자리는 최대치(10개 / 30개)로 미리 잡아두고, 지금 몇 개를 쓰는지만 따로 적는다. 좌석 10개 버스에 승객 수를 적어두는 것과 같다. 표적을 늘리고 줄여도 메모리 크기가 변하지 않는다.
ECEF 가 기준, 위경고도는 파생값
계산은 ECEF 에서 하고, 위도·경도·고도는 매 스텝 ECEF 에서 다시 뽑아 같이 보관한다. 화면 출력과 다음 스텝의 기준 방향 계산에 모두 쓰이기 때문이다.
Notes: 설정은 불변, 상태는 가변. 이렇게 나누면 시뮬레이션 도중 사용자가 화면 값을 바꿔도 진행 중인 계산이 흔들리지 않습니다.

## Slide 5
4
1-(1) 표적 구조체 정의
속도를 벡터가 아니라 숫자 하나로 받는 이유
과제 3 · 표적 궤적 모의
명세가 속도를 V_heading 하나로 받으라고 했다. 방향은 어디에 있나? — 자세각(Yaw·Pitch·Roll)이 갖고 있다. 기수가 향하는 쪽이 곧 진행 방향이다.
✕
속도 벡터를 저장하고 회전시킨다
(Vx, Vy, Vz) 를 들고 매 스텝 조금씩 돌린다. 소수점 계산 오차가 600번 쌓이면서 속력 자체가 변한다.
200.00 → 199.98 m/s
선회한다고 느려질 이유가 없는데도 느려진다
✓
속력은 고정, 방향만 매번 생성
"이 표적의 속력은 200" 을 숫자로 붙박아 두고, 방향만 그때그때 자세각에서 꺼내 곱한다.
200.000000 유지
몇 번을 회전하든 200 은 200 — 검증할 항목이 하나 줄어든다
왜 크기가 절대 변하지 않는가
속도를 만들 때 쓰는 것은 회전 행렬뿐이다. 물건을 돌려도 길이가 변하지 않는 것처럼, 회전 행렬은 벡터의 크기를 바꾸지 못한다.
V_body = (200, 0, 0) → [자세 회전] → V_ned → [위경도 회전] → V_ecef
|V_ecef| = 200.000000 (항상)
Notes: 이 선택 덕분에 '속력 보존'이 나중에 검증해야 할 성질이 아니라 구조적으로 성립하는 성질이 됩니다. 실제로 60초 내내 30.000000 / 200.000000 이 나옵니다.

## Slide 6
5
1-(1) 표적 구조체 정의
기동 정보 네 가지 — 그리고 명세에 없던 세 가지
과제 3 · 표적 궤적 모의
typedef struct {
EN_TurnType enTurnType; // 0~3
FLOAT64 gravityValue; // [G]
FLOAT64 startTime; // [s]
FLOAT64 endTime; // [s]
} ST_TargetManeuver;
명세가 정한 네 개를 그대로. 필드를 하나도 더 붙이지 않았다.
TurnType — 회전축 그대로 해석
1 Roll
옆으로 기울임 · 궤적은 그대로, 자세만 변함
2 Yaw
수평으로 선회 · 위에서 보면 원
3 Pitch
위아래로 선회 · 옆에서 보면 원
명세가 말하지 않아 직접 정한 세 가지
①
회전 방향
오른쪽인가 왼쪽인가?
G 값의 부호로 표현한다. +2G 는 오른쪽, −2G 는 왼쪽. 크기와 방향을 숫자 하나가 같이 나타내므로 필드를 늘리지 않아도 된다.
②
Roll 기동의 의미
궤적이 휘는가?
휘지 않는다. 회전축을 글자 그대로 해석해 Roll 은 자세만 바꾼다. 세 타입이 대칭이 되어 코드도 설명도 단순해진다.
③
기동 시간 겹침
둘 다 적용? 하나만?
답이 없는 입력이므로 실행 전에 거부한다. 이어 붙인 경우의 경계 시각은 뒤쪽 기동 것으로 정했다.
Notes: ③ 은 기동이 하나뿐이면 전혀 문제가 되지 않습니다. 표적마다 기동을 30개까지 허용했기 때문에 정해야 했던 규칙입니다.

## Slide 7
6
1-(2) 표적 상태 정보 갱신
왜 ECEF 에서 계산하는가
과제 3 · 표적 궤적 모의
ECEF 는 그냥 더하면 된다
새 위치 = 이전 위치 + 속도 x 0.1초
지구 중심이 원점인 평범한 x·y·z 직교좌표. 위치 갱신이 벡터 덧셈 한 줄로 끝난다.
위도·경도로는 그렇게 안 된다
동쪽으로 1 m 갔을 때 경도가 얼마나 변하는지가 위도마다 다르다. 위로 갈수록 경도선 사이가 좁아지기 때문이다.
동쪽 1 m 이동 | 경도 변화
적도 (위도 0°) | 0.0000090°
위도 60° | 0.0000180° (두 배)
대신 ECEF → 위경도 변환을 매 스텝 해야 한다 — 그래서 변환 정확도가 곧 궤적 정확도
참고 소스는 같은 계산을 5번 반복해 근사하는 방식이었다. 5번이 충분한지 보장이 없고, 고위도에서는 고도가 크게 어긋났다.
반복 없이 한 번에 답이 나오는 Bowring 폐형식으로 교체했다 — 정확도 밀리미터 수준, 고위도에서도 발산하지 않는다.
한 스텝에서 위치가 갱신되는 경로
ECEF 위치
▸
+ 속도 × 0.1초
▸
새 ECEF 위치
▸
Bowring 변환
▸
위도·경도·고도
Notes: 위경도를 직접 적분하면 곡률반경이 매 스텝 식에 끼어들고 극점에서는 계산이 터집니다. ECEF 로 옮기면 그 문제가 전부 사라집니다.

## Slide 8
7
1-(2) 표적 상태 정보 갱신 · 명세의 추가 고민 항목
동체 속도를 ECEF 속도로 바꾸기
과제 3 · 표적 궤적 모의
Yaw 180° 는 "남쪽을 보고 있다"는 뜻이다. 그런데 그 남쪽이 우주에서 어느 방향인지는 내가 어디에 서 있느냐에 따라 다르다.
서울에서의 남쪽과 브라질에서의 남쪽은 완전히 다른 방향이다. 그래서 회전을 두 번 나눠서 한다.
1
V_body
(200, 0, 0)
기수 방향으로 200 m/s
▸
2
V_ned
자세각으로 회전
내가 선 자리의 북·동·아래 성분
▸
3
V_ecef
위경도로 회전
지구 좌표계 성분
static EN_CoordStatus f_Tgt_GetVelEcef(ST_CoordRect *st_VelEcef,
const ST_CoordAtt *st_Att, const ST_CoordLla *st_Lla,
FLOAT64 headingSpeed)
{
st_VelBody.x = headingSpeed; // 기수 방향
st_VelBody.y = 0.0; st_VelBody.z = 0.0;
enStatus = f_Trans_Body_To_Ned(&st_VelNed, &st_VelBody, st_Att);
if (enStatus == COORD_OK) {
enStatus = f_Trans_NedVec_To_Ecef(st_VelEcef, &st_VelNed,
st_Lla->lat, st_Lla->lon);
} return enStatus;
}
놓치기 쉬운 것
두 번째 회전은 현재 위치에 따라 달라진다. 표적이 움직였으면 행렬을 다시 만들어야 한다
처음 위치의 행렬을 재사용하면 이동한 거리만큼 지구 곡률 오차가 그대로 쌓인다
Notes: 이 함수가 과제의 핵심입니다. 함수가 st_Lla 를 인자로 받는 이유는 위경도 회전 행렬을 매번 현재 위치로 새로 만들어야 하기 때문입니다.

## Slide 9
8
1-(2) 표적 상태 정보 갱신
기동이 궤적을 휘게 하는 원리
과제 3 · 표적 궤적 모의
기동은 위치를 직접 건드리지 않는다. 자세각을 돌리면 다음 스텝의 속도 방향이 바뀌고, 그 결과로 궤적이 휜다.
몇 G 로 돌면 얼마나 빨리 도는가
원운동에서 안쪽으로 당기는 가속도는 속력 × 각속도. Gravity Value 는 이 가속도를 중력의 몇 배로 준 것이다.
V × ω = n × g
각속도 ω = n × 9.80665 / V
여기서 바로 나오는 두 값
선회 반경 R = V / ω = V² / (n × g)
선회 주기 T = 2π V / (n × g)
V = 200, n = 1 → R = 4,079 m
속력 | G | 각속도 | 선회 반경 | 한 바퀴 | 0.1초에 도는 각도
30 m/s | 1 G | 18.7 °/s | 92 m | 19.2 초 | 1.87°
30 m/s | 2 G | 37.5 °/s | 46 m | 9.6 초 | 3.75°
200 m/s | 1 G | 2.8 °/s | 4,079 m | 128.1 초 | 0.28°
200 m/s | 2 G | 5.6 °/s | 2,039 m | 64.1 초 | 0.56°
같은 G 라도 느린 표적이 훨씬 급하게 돈다.
30 m/s 배는 2G 로 반경 46 m 안에서 돌고, 200 m/s 비행기는 같은 2G 로 2 km 짜리 원을 그린다. 익숙한 감각과 반대다.
Notes: 속력이 분모에 있으므로 0이면 안 됩니다. 표적 속력은 0보다 커야 한다는 검사를 미리 겁니다. 플랫폼은 기동이 없어 이 나눗셈을 지나가지 않으므로 정지가 허용됩니다.

## Slide 10
9
1-(2) 표적 상태 정보 갱신
한 스텝 나아가는 방법 — 중점법
과제 3 · 표적 궤적 모의
같은 0.1초인데 무엇이 갈리나
0.1초 동안은 속도가 안 변한다고 치고 직선으로 옮긴다. 그 "안 변하는 속도"를 구간의 어느 시점에서 뽑을지가 갈린다. 시작(0초) 방향을 쓰면 도는 중에는 계속 뒤처진 방향으로 간다.
그래서 한가운데(0.05초) 방향을 쓴다
곡선 아래 넓이를 직사각형으로 어림할 때 왼쪽 끝 높이가 아니라 가운데 높이로 재는 것과 같다. 모자란 쪽과 남는 쪽이 서로 상쇄된다.
halfStep = 0.5 * stepTime;
st_AttMid.yaw = st_State->st_Att.yaw + (st_Rate->yaw * halfStep); // 중앙 자세
f_Tgt_GetVelEcef(&st_VelMid, &st_AttMid, &st_State->st_Lla, headingSpeed);
f_Coord_VecScale(&st_Delta, &st_VelMid, stepTime);
f_Coord_VecAdd (&st_Next.st_PosEcef, &st_State->st_PosEcef, &st_Delta);
f_Trans_Ecef_To_Lla(&st_Next.st_Lla, &st_Next.st_PosEcef);
st_Next.st_Att.yaw = f_Coord_WrapAngle(st_Att.yaw + rate.yaw * stepTime);
간격을 줄여 보면 드러난다
200 m/s · 1G 선회 · 60초 뒤 위치 오차
간격 | 시작 방향 | 중점법
0.1초 | 19.9 m | 0.008 m
0.05초 | 9.95 m (1/2) | 0.002 m (1/4)
반경은 두 방법 모두 정확하다. 차이는 궤적이 반 스텝(10 m)만큼 옆으로 밀리는 것으로 나타난다.
추가 비용은 좌표변환 한 번뿐. 같은 정확도를 시작 방향 방식으로 내려면 간격을 2,500배 잘게 쪼개야 하므로, 오히려 중점법이 훨씬 빠르다. RK4 까지 갈 이유가 없었다. 알려진 한계 — 자세를 roll·pitch·yaw 로 직접 다루므로 pitch 가 ±90° 근처면 yaw 축이 진행 방향과 겹쳐(짐벌락) yaw 기동이 궤적을 바꾸지 못한다. 명세가 규정한 표현이라 유지하고 한계를 기록해 두는 쪽을 택했다.
Notes: 자주 나오는 질문: 간격이 0.1초로 같은데 왜 다르냐. 간격은 같지만 그 간격을 대표하는 속도를 어느 시점에서 뽑느냐가 다릅니다. 잘 고른 대표값인지는 간격을 줄였을 때 오차가 얼마나 빨리 줄어드는지로 드러납니다 — 시작 방향은 1/2, 중점법은 1/4. 중점법은 RK2 라고도 부르고 전역 오차가 간격의 제곱에 비례합니다.

## Slide 11
10
2. 시뮬레이션 조건
조건값이 어디로 들어가고 어떻게 도는가
과제 3 · 표적 궤적 모의
명세 조건 | 설정값
시뮬레이션 시간 / 갱신 간격 | durationTime = 60.0 · stepTime = 0.1 → 600 스텝, 표본 601개
플랫폼 | 32.0°N, 126.0°E, 0 m, 0 m/s (정지)
대함 표적 | 32.125°N, 126.03°E, 0 m, 30 m/s, Yaw 270° (서쪽)
대공 표적 | 32.12°N, 126.0°E, 300 m, 200 m/s, Yaw 180° (남쪽)
표적 수 | nTargetNum = 2 · 기동 없음 (등속 직진)
실행 순서
1
설정 구성
화면 값을 읽어 도 → 라디안 변환. 형식·범위 검사
▸
2
설정 검증
표적 수, 스텝 수가 정수배인지, 기동 시각 순서·겹침
▸
3
초기화
위경고도 → ECEF, 자세 → 초기 속도 벡터 생성
▸
4
600회 반복
플랫폼 → 표적 순서로 한 스텝씩. 모두 성공해야 반영
▸
5
출력
표본 601개 → LLA 표 · CSV · 궤적 그림
시각은 더하지 않고 곱한다. 0.1 을 600번 더하면 60.0000000000006 이 되지만, 600 × 0.1 은 정확히 60.0 이다.
한 스텝은 통째로 성공하거나 통째로 실패한다. 사본에서 전부 진행한 뒤 반영하므로 시각이 섞인 중간 상태가 나오지 않는다.
Notes: 표본 601개는 약 0.66 MB 입니다. 화면 쪽에서 한 번에 잡고, 계산 쪽은 가장 최근 표본 하나만 들고 있습니다.

## Slide 12
11
2. 시뮬레이션 조건
t = 0 초기값과 60초 뒤 예상 결과
과제 3 · 표적 궤적 모의
t = 0 에서 계산된 ECEF 초기값
 | ECEF 위치 [m] | ECEF 속도 [m/s] | 속력
플랫폼 | (−3 182 303.6, 4 380 065.1, 3 360 431.4) | (0, 0, 0) | 0
대함 | (−3 180 268.5, 4 372 447.8, 3 372 178.2) | (24.2613, 17.6463, 0.0000) | 30.000000
대공 | (−3 178 301.3, 4 374 556.4, 3 371 868.1) | (−62.5044, 86.0299, −169.3873) | 200.000000
대공 표적의 z 성분이 음수인 것은 고도가 내려가서가 아니라, 남쪽으로 가면 북극 쪽 성분이 줄기 때문이다.
Yaw 270°(서쪽)는 위도를 유지한 채 경도만, Yaw 180°(남쪽)는 경도를 유지한 채 위도만 변한다.
60초 뒤 이론값 — 이 숫자와 비교해서 맞는지 확인한다
확인 항목 | 이론값 | 근거
속력 (전 구간) | 30.000000 / 200.000000 m/s | 회전 행렬은 크기를 바꾸지 못한다
대함 이동거리 · 최종 위치 | 1,800 m · 위도 32.125000° 유지, 경도 126.010925° | 30 × 60, 평행권 반경 5,406,700 m
대공 이동거리 · 최종 위치 | 12,000 m · 경도 126.000000° 유지, 위도 32.011788° | 200 × 60, 자오선 곡률반경으로 적분
대공 고도 · 플랫폼 | 300 m 유지 · 플랫폼은 전 구간 불변 | 수평 비행 · 플랫폼 속도 0
판정 기준은 자릿수 비교가 아니라 거리. 곡률반경을 어떻게 잡느냐에 따라 위경도 마지막 자리가 0.8 m 정도 달라지므로, 시작–끝 측지선 길이가 V × t 와 맞는지로 본다.
Notes: 실측 대조는 다음 단계에서 진행합니다. 여기서는 무엇과 비교할 것인지 기준을 먼저 세워 둔 것입니다.

## Slide 13
정리
설정과 상태를 나눴다
입력값은 안 변하고 상태값만 변한다. 개수는 배열이 아니라 숫자로 관리
속도를 숫자 하나로 받았다
방향은 자세각에서 매번 생성 — 속력이 구조적으로 보존된다
기동은 네 필드 그대로
회전 방향은 G 부호로. 명세에 없던 세 가지는 판단 근거를 남겼다
계산은 ECEF 에서
위경도는 그냥 더할 수 없다. 변환은 Bowring 폐형식으로 교체
동체 속도 → ECEF 는 두 번 회전
"남쪽"은 서 있는 자리마다 다른 방향이기 때문
한 스텝은 중점법으로
선회할 때 바깥으로 밀리는 오차를 상쇄. 비용은 속도 계산 한 번
다음
결과 출력 및 검증
명세 시나리오를 실제로 돌려 CSV 로 저장하고, 위 이론값과 실측값을 대조한다. 시간 간격을 0.1 → 0.05 로 줄여 오차가 1/4 로 떨어지는지도 함께 확인한다.
Notes: 오늘 다룬 범위는 여기까지입니다. 다음 자료에서 실제 실행 결과와 검증을 이어갑니다.