## Slide 1
Confidential
레이다 SW 학습 과제 6
추적 필터
Tracking Filter: CMKF with Singer Model
Janghwan Kim (Harley)
Notes: 과제 6 발표를 시작하겠습니다. 주제는 추적 필터입니다.
과제 5 에서는 플롯 두 개로 트랙을 만들고 트랙 스코어로 상태를 관리했습니다. 이번 과제에서는 그 트랙의 위치와 속도, 가속도를 스캔마다 예측하고 플롯으로 고쳐 나가는 추적 필터, Singer 모델을 적용한 CMKF 를 구현했습니다.
이론, 구현, 과제 값으로 돌린 결과, 파라미터 조정 순서로 설명드리겠습니다.

## Slide 2
추적 필터
Singer CMKF
Janghwan Kim (Harley)
01
추적 필터
3
02
구현
10
03
결과: 과제 값
16
04
파라미터 조정
22
Notes: 발표는 네 부분으로 진행하겠습니다.
첫 번째로 칼만 필터와 CMKF, Singer 모델, 그리고 발산을 판단하는 기준을 설명드리고, 두 번째로 C 코드 구현과 결과 화면을 보겠습니다.
세 번째는 과제에서 준 파라미터로 대함과 대공 시나리오를 돌린 결과이고, 마지막으로 트랙이 발산하지 않도록 파라미터를 조정한 과정과 결과를 말씀드리겠습니다.

## Slide 3
01. 추적 필터
트랙의 위치 · 속도 · 가속도를 스캔마다 예측하고 플롯으로 고치는 칼만 필터 (CMKF) 와, 표적 기동을 나타내는 Singer 모델을 봅니다.
1.1
추적 필터가 하는 일
4
1.2
칼만 필터 한 주기: 예측과 갱신
5
1.3
CMKF: 측정치 변환과 측정잡음 공분산 R
6
1.4
Singer 모델과 상태천이 행렬 F
7
1.5
공정잡음 공분산 Q
8
1.6
발산 판단: NIS 와 게이트
9
Notes: 첫 번째 파트는 추적 필터 이론입니다.
추적 필터가 하는 일, 칼만 필터의 예측과 갱신, CMKF 의 측정치 변환과 측정잡음 공분산, Singer 모델의 상태천이 행렬과 공정잡음 공분산, 마지막으로 발산을 판단하는 기준 순서로 설명드리겠습니다.

## Slide 4: 1.1 추적 필터가 하는 일
01. 추적 필터
과제 5 는 트랙을 만들고 상태만 관리했습니다. 과제 6 은 그 트랙의 위치 · 속도 · 가속도를 스캔마다 예측하고 플롯으로 고치는 추적 필터를 넣습니다.
측정 모의
과제 4 · 스캔마다 플롯
트랙 개시 · 관리
과제 5 · 2-Point, 스코어
추적 필터
과제 6 · 이번 과제
트랙 연관
이번에는 무조건 연관 (가정)
결과 데이터
대공 표적 조정 값 실행 22 ~ 34 s (plots · tracks.csv)
스캔마다 하는 일
① 예측
지난 추정으로 이번 스캔의 위치를 미리 계산
표적 운동 모델: Singer 모델 (1.4)
② 갱신
이번 플롯과 예측의 차이 (잔차) 를 칼만 게인 K 만큼 반영
K 는 예측 오차 P 와 플롯 오차 R 로 정함 (1.2)
결과
트랙 = 상태 9 개 + 오차 공분산 P (9 × 9)
위치 · 속도 · 가속도 × 북 · 동 · 아래 (VC-NED)
과제 5 와 달라진 점: 탐지 플롯을 트랙에 무조건 연관 (가정)
Assigned_Flag 1 → 0.2 s 개시, 0.5 s 확정 뒤 끝까지 유지 (과제 5 는 늘 0 → 두 스캔 뒤 삭제)
Notes: 과제 4 에서 만든 플롯을 과제 5 에서 트랙으로 묶었고, 이번 과제에서는 그 트랙에 추적 필터를 넣습니다. 트랙 연관은 아직 구현하지 않고, 과제 조건대로 탐지된 플롯은 트랙에 무조건 연관된다고 가정했습니다.
왼쪽 그림은 대공 표적이 선회하는 12 초 동안의 실제 결과입니다. 레이다가 주는 플롯은 방위각과 고각 잡음 때문에 참값 주변에 흩어져 있습니다. 오른쪽처럼 추적 필터는 이 플롯들로 매끄러운 트랙을 만듭니다.
필터는 스캔마다 두 가지 일을 합니다. 먼저 지난 추정값으로 이번 스캔의 위치를 예측하고, 다음으로 이번 플롯과 예측의 차이를 칼만 게인만큼 반영해 갱신합니다. 그 결과 트랙은 세 축의 위치, 속도, 가속도 아홉 개 상태와, 그 상태가 얼마나 정확한지를 나타내는 9 곱하기 9 오차 공분산을 가집니다.
과제 5 와 달라진 점도 있습니다. 과제 5 에서는 연관 기능이 없어 Assigned_Flag 가 항상 0 이었고 트랙이 두 스캔 뒤 삭제되었습니다. 이번에는 연관 가정으로 Assigned_Flag 가 1 이 되어, 트랙이 0.2 초에 개시되고 0.5 초에 확정된 뒤 끝까지 유지됩니다.

## Slide 5: 1.2 칼만 필터 한 주기: 예측과 갱신
01. 추적 필터
스캔마다 예측과 갱신을 한 번씩 합니다. 과제 자료의 다섯 식이 이 두 단계이고, 오차 공분산 (타원) 이 예측에서 커졌다가 갱신에서 줄어듭니다.
예측
추정치 예측 지난 추정을 T (0.1 s) 만큼 앞으로 (F: Singer 모델)
X̂k|k−1 = Fk X̂k−1|k−1
예측
오차 공분산 예측 모르는 기동 Q 만큼 커짐
Pk|k−1 = Fk Pk−1|k−1 FkT + Qk
갱신
칼만 게인 예측 오차 P 와 플롯 오차 R 의 비율
Kk = Pk|k−1 HT ( H Pk|k−1 HT + Rk )−1
갱신
추정치 잔차 (플롯 − 예측) 의 K 만큼 고침
X̂k|k = X̂k|k−1 + Kk ( zk − H X̂k|k−1 )
갱신
추정 오차 공분산 플롯을 반영해 줄어듦
Pk|k = ( I − Kk H ) Pk|k−1
K 가 크면 플롯을, 작으면 예측 (운동 모델) 을 따름. R 이 작거나 (플롯을 믿음) Q 가 클수록 (모델을 덜 믿음) K 가 커짐 → 4 장에서 조정할 손잡이
Notes: 칼만 필터는 스캔마다 예측과 갱신을 한 번씩 합니다. 오른쪽의 다섯 식이 과제 자료의 CMKF 식이고, 왼쪽 그림의 타원은 각 단계의 오차 공분산 크기를 나타냅니다.
첫 번째 예측 단계에서는 지난 추정값에 상태천이 행렬 F 를 곱해 0.1 초 뒤의 위치를 계산합니다. 오차 공분산도 F 로 옮긴 뒤 공정잡음 Q 를 더하므로, 점선 타원처럼 커집니다. 그동안 표적이 어떻게 기동할지 모르기 때문입니다.
두 번째 갱신 단계에서는 칼만 게인 K 를 구합니다. K 는 예측 오차 P 와 플롯 오차 R 의 비율로 정해지는 값으로, 예측과 플롯 가운데 어느 쪽을 더 믿을지를 나타냅니다. 추정값은 플롯과 예측의 차이, 즉 잔차에 K 를 곱한 만큼 플롯 쪽으로 옮겨지고, 오차 공분산은 플롯 정보를 반영해 작아집니다.
아래 상자의 내용이 뒤에서 파라미터를 조정할 때의 핵심입니다. R 을 작게 잡거나 Q 를 크게 잡으면 K 가 커져 필터가 플롯을 많이 따르고, 반대로 하면 예측, 즉 운동 모델을 많이 따릅니다.

## Slide 6: 1.3 CMKF: 측정치 변환과 측정잡음 공분산 R
01. 추적 필터
레이다는 거리 · 방위각 · 고각을 잽니다. CMKF 는 이 값을 VC-NED 직교 좌표로 바꾼 위치를 측정치로 써서 측정 식이 선형 (H) 이 되게 합니다.
측정치 변환 (CM: Converted Measurement)
r · θ · φ
구좌표 (플롯)
안테나
직교 좌표
동체
좌표
z = [x y z]T
VC-NED
과제 3 좌표 변환 함수 그대로 (수신 쓰레드 f_Lnk_FillPlotCoord)
측정 행렬 H: 상태 9 개 가운데 위치 3 개만 꺼냄
잔차 ν = zk − H X̂k|k−1 = 플롯 위치 − 예측 위치
측정 식이 선형이라 칼만 필터 식을 그대로 씀. 대신 R 을 직교 좌표로
측정잡음 공분산 R (과제 5 의 1.4 와 같은 식)
RkNED = M J Rkrθφ JT MT
M = CBodyNED CAntBody (안테나 → 동체 → NED 회전), Rkrθφ = diag( σrng2, σazi2, σele2 )
σrng (과제 값)
10 m
σazi (과제 값)
0.3°
σele (과제 값)
0.3°
자코비안 J = ∂(x, y, z) / ∂(r, θ, φ) θ 방위각, φ 고각
sinθ cosφ | r cosθ cosφ | −r sinθ sinφ
sinφ | 0 | r cosφ
cosθ cosφ | −r sinθ cosφ | −r cosθ sinφ
0.3° 는 13.5 ~ 14 km (두 표적의 시작 거리) 에서 약 70 m
→ R 은 거리 방향 10 m, 옆 · 위 방향 70 m 인 납작한 타원
거리 · 각도가 플롯마다 달라 R 도 플롯마다 계산 (f_Trk_MeasCov)
Notes: CMKF 는 Converted Measurement Kalman Filter, 측정치를 변환해서 쓰는 칼만 필터입니다. 레이다가 재는 값은 거리, 방위각, 고각이지만, CMKF 는 이 값을 과제 3 의 좌표 변환 함수로 VC-NED 직교 좌표 위치로 바꾼 뒤 측정치로 씁니다.
이렇게 하면 측정 행렬 H 가 왼쪽 그림처럼 상태 아홉 개 가운데 위치 세 개만 꺼내는 간단한 선형 행렬이 됩니다. 잔차는 플롯 위치에서 예측 위치를 뺀 값이 됩니다.
대신 측정잡음 공분산 R 도 직교 좌표로 바꿔야 합니다. 오른쪽 식은 과제 5 에서 트랙 초기화에 쓴 식과 같습니다. 거리, 방위각, 고각 표준편차의 제곱을 대각에 놓고, 자코비안 J 로 각도 오차를 미터 오차로 바꾼 다음, 회전 행렬로 안테나 축을 북, 동, 아래 축으로 돌립니다. 과제 6 의 표준편차는 거리 10 미터, 방위각과 고각 0.3 도입니다.
두 표적의 시작 거리인 13.5 에서 14 킬로미터에서 0.3 도는 약 70 미터입니다. 그래서 R 은 거리 방향 10 미터, 옆과 위 방향 70 미터인 납작한 타원이 됩니다. 거리와 각도가 플롯마다 다르므로 R 은 플롯마다 계산합니다.

## Slide 7: 1.4 Singer 모델과 상태천이 행렬 F
01. 추적 필터
표적 가속도를 시간이 지나면 점점 잊히는 랜덤 과정 (1 차 마르코프) 으로 봅니다. τ 는 기동이 이어지는 시간, q 는 기동 가속도의 크기입니다.
τ 기동 시상수 [s]
과제 값 10 s
가속도가 이어지는 시간
작으면 등속 (CV), 크면 등가속 (CA) 에 가까움
q 기동 가속도 표준편차 [m/s²]
과제 값 0.5
얼마나 세게 기동하나
공정잡음 Q 의 크기를 정함 (1.5)
F = blockdiag( f, f, f ) x · y · z 축마다 같은 f
1 | T | τ2 ( −1 + T/τ + e−T/τ )
0 | 1 | τ ( 1 − e−T/τ )
0 | 0 | e−T/τ
T 0.1 s, τ 10 s 이면
1 | 0.1 | 0.00498 (≈ T2/2)
0 | 1 | 0.0995 (≈ T)
0 | 0 | 0.990
위치 += 속도 × T + 가속도 × 약 T2/2, 속도 += 가속도 × 약 T
가속도 × 0.990: 스캔마다 1 % 씩 줄어 τ (10 s) 뒤 37 %
구현: e−T/τ − 1 은 expm1 로 계산 (τ 가 커도 자리 손실 없음, 2.3)
Notes: 운동 모델로는 Singer 모델을 씁니다. Singer 모델은 표적의 가속도를 시간이 지나면 점점 잊히는 랜덤 과정으로 봅니다. 왼쪽 그림은 지금 가속도와 t 초 뒤 가속도의 상관으로, e 의 마이너스 t 나누기 타우 승으로 줄어듭니다.
시상수 타우는 기동이 얼마나 오래 이어지는지를 나타냅니다. 과제 값 10 초에서는 10 초 뒤 상관이 37 퍼센트로 줄어듭니다. 타우가 아주 작으면 가속도를 바로 잊으므로 등속 모델에 가깝고, 아주 크면 가속도가 계속 유지되므로 등가속 모델에 가깝습니다. q 는 기동 가속도의 표준편차, 즉 표적이 얼마나 세게 기동하는지를 나타내며 과제 값은 0.5 m/s² 입니다.
오른쪽은 상태천이 행렬 F 입니다. x, y, z 세 축에 같은 3 곱하기 3 블록 f 가 들어갑니다. 스캔 간격 0.1 초와 타우 10 초를 넣으면 아래 숫자처럼 거의 등가속 운동과 같고, 가속도 칸만 0.990 이라 스캔마다 1 퍼센트씩 줄어듭니다. 위치에는 속도 곱하기 T 와 가속도 곱하기 약 T 제곱의 절반이, 속도에는 가속도 곱하기 약 T 가 더해집니다.

## Slide 8: 1.5 공정잡음 공분산 Q
01. 추적 필터
Q 는 한 스캔 사이 모르는 기동이 만드는 오차입니다. 과제 자료의 qk 식을 쓰되, q12 의 오타와 작은 T/τ 에서의 계산 오차를 바로잡았습니다.
Qk = (2q2/τ) · blockdiag( qk, qk, qk )
qk 의 원소 (x = T/τ 로 줄여 씀)
q11 = (τ5/2)( 1 − e−2x + 2x + 2x3/3 − 2x2 − 4x e−x )
q12 = (τ4/2)( 1 + e−2x − 2e−x + 2x e−x − 2x + x2 )
q13 = (τ3/2)( 1 − e−2x − 2x e−x )
q22 = (τ3/2)( 4e−x − 3 − e−2x + 2x )
q23 = (τ2/2)( e−2x + 1 − 2e−x )
q33 = (τ/2)( 1 − e−2x )
① q12 오타: 자료의 2(T/τ)·T·e−T/τ 는 이 항만 [s] 단위가 남음
→ 표준식 2(T/τ)e−T/τ 로 구현 (위 파란 줄). T 0.1 s, τ 10 s 일 때:
 | q11 | q22 | q12 | q12² ≤ q11·q22
표준식 (구현) | 4.97e−7 | 3.31e−4 | 1.24e−5 | 만족
자료 식 그대로 | 4.97e−7 | 3.31e−4 | −89.1 | 깨짐: 공분산 아님
② 작은 T/τ 에서 자리 손실 → 급수
T/τ < 0.05 이면 같은 식을 테일러 급수 5 항으로 계산 (TRK_SERIES_X)
검증: 60 자리 기준값 · 수치 적분과 상대 오차 1e−9 미만, 모든 T/τ 에서 Q 가 양의 정부호
Notes: 공정잡음 공분산 Q 는 한 스캔 사이에 모르는 기동이 만드는 오차입니다. 2 q 제곱 나누기 타우에 블록 q_k 를 곱한 꼴이고, q_k 의 여섯 원소는 과제 자료의 식을 그대로 썼습니다. 식을 짧게 쓰려고 T 나누기 타우를 x 로 적었습니다.
다만 두 군데를 바로잡았습니다. 첫째, 자료의 q12 식에는 2 (T/τ) 뒤에 T 가 하나 더 붙어 있습니다. 괄호 안의 다른 항은 모두 단위가 없는데 이 항만 초 단위가 남습니다. 이 식대로 계산하면 q12 가 마이너스 89 가 되어, q12 제곱이 q11 곱하기 q22 보다 커집니다. 이러면 공분산 행렬이 될 수 없으므로 표준 Singer 식으로 구현했습니다.
둘째, 오른쪽 그림처럼 T/τ 가 작으면 괄호 안에서 1 과 e 의 마이너스 2x 승처럼 거의 같은 수끼리 빼면서 유효 자리가 사라집니다. 과제 값에서는 상대 오차가 백만분의 6 정도지만, 화면에서 타우를 120 초보다 크게 넣으면 q11 이 음수가 되기도 합니다. 그래서 T/τ 가 0.05 보다 작을 때는 같은 식을 테일러 급수 다섯 항으로 계산했습니다. 60 자리 기준값, 수치 적분과 비교해 상대 오차는 10 의 마이너스 9 승보다 작았고, 모든 T/τ 에서 Q 가 양의 정부호였습니다.

## Slide 9: 1.6 발산 판단: NIS 와 게이트
01. 추적 필터
과제는 트랙이 발산하거나 유지되지 않으면 파라미터를 조정하라고 합니다. 발산을 잔차의 통계적 크기 NIS 로 판단하는 규칙을 정했습니다.
NIS = νT S−1 ν
ν = zk − H X̂k|k−1, S = H Pk|k−1 HT + Rk
R · Q 가 맞으면 NIS 는 자유도 3 카이제곱 (평균 3), 99 % 값 11.34 를 게이트로
정상이면 게이트 밖 1 % → 5 번 연속은 100 억 번에 1 번 꼴 (0.015)
대공 표적 · 과제 값: 첫 선회 중 NIS
결과 데이터
air_given/tracks.csv 의 nis · gate_run
게이트 밖
NIS > 11.34 (χ²(3) 99 %, TRK_GATE_CHI2)
발산 판정
게이트 밖이 5 번 이어질 때마다 1 회 (TRK_DIVERGE_NUM)
처리
갱신은 가정대로 계속, 트랙은 지우지 않고 횟수만 셈 (화면 빨간 띠)
Notes: 과제는 트랙이 발산하거나 유지되지 않으면 파라미터를 조정하라고 했습니다. 연관 가정 때문에 트랙은 끊기지 않으므로, 발산을 판단할 기준이 따로 필요해서 NIS 를 사용했습니다.
NIS 는 잔차를 잔차 공분산 S 로 나눈 통계적 거리입니다. 필터의 R 과 Q 가 실제와 맞으면 NIS 는 왼쪽 그림처럼 자유도 3 의 카이제곱 분포를 따르고 평균은 3 입니다. 이 분포의 99 퍼센트 값인 11.34 를 게이트로 정했습니다. 정상적인 필터라면 게이트 밖으로 나갈 확률은 1 퍼센트입니다.
오른쪽 그림은 대공 표적을 과제 값으로 돌렸을 때 첫 선회 중의 NIS 입니다. 점 위의 숫자는 게이트 밖이 몇 번 이어졌는지입니다. 9.6 초부터 다섯 번 연속 게이트 밖이 되어 10.0 초에 발산 판정을 한 번 했습니다. 1 퍼센트 사건이 다섯 번 연속 일어날 확률은 100 억분의 1 이므로, 우연이 아니라 필터가 표적을 놓친 것으로 볼 수 있습니다.
연속 다섯 번은 과제 5 의 메모리 트랙 삭제 문턱과 같게 정했습니다. 게이트는 판단에만 쓰고, 갱신은 가정대로 계속하며 트랙도 지우지 않고 횟수만 셉니다. 화면에서는 이 구간을 빨간 띠로 보여 줍니다.

## Slide 10
02. 구현
과제 5 프로그램 (TargetSim) 의 트랙 처리에 Singer CMKF 를 넣고, 시나리오 · 파라미터 입력과 LLA 결과 화면을 만들었습니다.
2.1
전체 구조와 바뀐 곳
11
2.2
스캔 처리 순서와 연관 가정 (f_Trk_ProcessScan)
12
2.3
예측: Singer F · Q 와 f_Trk_Predict
13
2.4
갱신: CMKF 와 발산 판정 (f_Trk_Update)
14
2.5
결과 화면 (TargetSimUI)
15
Notes: 두 번째 파트는 구현입니다.
전체 구조와 바뀐 곳, 스캔 처리 순서와 연관 가정, 예측과 갱신 코드, 그리고 결과 화면 순서로 보겠습니다.

## Slide 11: 2.1 전체 구조와 바뀐 곳
02. 구현
과제 5 의 구조 (송신 · 수신 쓰레드, 스캔마다 UDP 메시지) 는 그대로 두고, 트랙 처리에 추적 필터를 넣고 시나리오와 결과 화면을 바꿨습니다.
TargetSimCore.dll (C)
주황 = 과제 6 에서 바뀜
궤적 계산 (과제 3)
과제 3 그대로 (시나리오는 화면에서)
TargetSim.c
측정 모의 (과제 4)
표적 플롯만 (클러터 0), 잡음 seed 지정
PlotSim.c
송신 쓰레드 (신호처리 역할)
스캔의 플롯 + R σ (파라미터) 를 메시지로
PlotLink.c
수신 쓰레드 (데이터 처리 역할)
좌표 변환, 플롯마다 R 계산
PlotLink.c
추적 필터 + 트랙 관리
예측 · 연관 (가정) · CMKF 갱신 · 발산 판정
TrackMgr.c
결과 버퍼
+ 잔차 · NIS · P · 발산 판정 횟수
PlotLink.c
UDP
스캔마다 메시지 1 개
TargetSimUI.exe (MFC 화면)
시나리오 (대함 · 대공) · 필터 파라미터 입력, 3D (LLA) · 위도-고도 · 경도-고도 · 평면 · 추적 성능 보기, 참값 대비 오차, 트랙 표 (가속도 · NIS · 발산 판정)
Notes: 전체 구조는 과제 5 와 같습니다. 한 프로그램 안에 신호처리 역할의 송신 쓰레드와 데이터 처리 역할의 수신 쓰레드가 있고, 스캔마다 플롯 메시지를 UDP 로 주고받습니다. 주황색이 이번 과제에서 바뀐 곳입니다.
궤적 계산은 대함과 대공 두 시나리오로 바꿨고, 측정 모의는 클러터 없이 표적 플롯만 만들도록 했습니다. 가장 크게 바뀐 곳은 TrackMgr.c 의 트랙 처리로, 과제 5 의 개시와 관리 사이에 예측, 연관 가정, CMKF 갱신, 발산 판정을 넣었습니다. 결과 버퍼에는 잔차, NIS, 오차 공분산과 참값 대비 오차를 함께 남깁니다.
화면에는 과제가 요구한 LLA 3D 궤적과 위도-고도, 경도-고도 2D 궤적을 새로 그렸고, 시나리오와 필터 파라미터를 화면에서 바꿔 다시 실행할 수 있게 했습니다. 송신과 수신 쓰레드, 메시지 구조는 과제 5 그대로입니다.

## Slide 12: 2.2 스캔 처리 순서와 연관 가정 (f_Trk_ProcessScan)
02. 구현
수신 쓰레드가 플롯 메시지를 받을 때마다 아래 여섯 단계를 차례로 합니다. 과제 5 의 개시 · 관리 사이에 예측과 연관 (가정) · 갱신이 들어갔습니다.
1
삭제 트랙 빼기
앞 스캔에서 삭제 (4) 가 된 트랙을 표에서 지움
2
예측 과제 6
모든 트랙을 이번 스캔 시각까지 (F, Q)
트랙-플롯 통계적 거리 d2 = νTS−1ν 계산
3
연관 (가정) · 갱신 과제 6
d2 가 가장 작은 짝부터, 문턱 없이 연관
CMKF 갱신, NIS 로 게이트 밖 · 발산 판정 셈
4
트랙 관리
스코어 로직 (과제 5). 연관되면 Assigned_Flag 1
5
2-Point 개시
트랙이 가져가지 않은 플롯끼리 (과제 5)
6
개시 후보 보관
이번 플롯을 다음 스캔 개시 후보로 (과제 5)
③ 연관 (가정) · 갱신 TrackMgr.c
673 // 3. 연관 (가정) 과 갱신: 연관 기법이 없어 플롯은 무조건 연관된 것으로 봄 (게이트 문턱 …
674 // 플롯이 여럿이면 통계적 거리가 가장 가까운 트랙-플롯 짝부터 하나씩 묶음
675 isSearching = 1;
677 while (isSearching != 0)
678 {
679 bestTrack = -1;
680 bestCur = -1;
681 bestDistance = 0.0;
683 for (nTrack = 0; nTrack < st_Table->nTrackNum; nTrack++)
684 {
685 for (nCur = 0; nCur < nCurNum; nCur++)
686 {
687 if ((st_Table->st_Track[nTrack].Assigned_Flag == 0) && (st_Cur[nCur].isUsed == 0)
688 && ((bestTrack < 0) || (st_Table->distance[nTrack][nCur] < bestDistance)))
689 {
690 bestDistance = st_Table->distance[nTrack][nCur];
691 bestTrack = nTrack;
692 bestCur = nCur;
693 }
694 }
695 }
697 if (bestTrack < 0)
698 {
699 isSearching = 0;
700 }
701 else
702 {
703 st_Track = &st_Table->st_Track[bestTrack];
704 f_Trk_Update(st_Track, &st_Cur[bestCur]);
705 st_Cur[bestCur].isUsed = 1;
706 st_Track->Assigned_Flag = 1;
707 st_Log->nUpdatedNum++;
1
2
3
Notes: 수신 쓰레드는 플롯 메시지를 받을 때마다 f_Trk_ProcessScan 을 부르고, 이 함수가 왼쪽의 여섯 단계를 차례로 수행합니다. 주황색 두 단계가 새로 들어간 부분이고 나머지는 과제 5 그대로입니다.
2 단계에서 모든 트랙을 이번 스캔 시각까지 예측하고, 트랙과 플롯 사이의 통계적 거리 d 제곱을 계산합니다. 3 단계가 연관 가정입니다. 연관 기법이 없으므로 탐지된 플롯은 무조건 트랙에 연관된다고 보는데, 트랙이나 플롯이 여러 개일 때를 위해 거리가 가장 가까운 트랙-플롯 짝부터 하나씩 묶었습니다. 오른쪽 코드의 1 번이 가장 가까운 짝을 찾는 부분이고, 게이트 문턱이 없어 아무리 멀어도 연관됩니다.
묶은 짝은 2 번에서 CMKF 로 갱신하고, 3 번에서 Assigned_Flag 를 1 로 둡니다. 그러면 4 단계 스코어 로직에서 점수가 올라 트랙이 확정됩니다. 트랙이 가져간 플롯은 5 단계 2-Point 개시 후보에서 빠지므로, 이번 시나리오처럼 표적이 하나면 트랙도 하나만 유지됩니다.

## Slide 13: 2.3 예측: Singer F · Q 와 f_Trk_Predict
02. 구현
F 와 Q 는 과제 자료의 식 그대로 계산합니다. 다만 숫자 자리 손실을 막으려고 F 는 expm1, Q 는 T/τ 가 작을 때 급수를 씁니다.
Singer F 의 블록 f TrackMgr.c
306 VOID f_Trk_SingerF(matrix *st_F, FLOAT64 dt, FLOAT64 tau)
307 {
308 const FLOAT64 x = dt / tau;
309 const FLOAT64 em1 = expm1(-x);
315 f[0][0] = 1.0; f[0][1] = dt; f[0][2] = tau * tau * (x + em1);
316 f[1][0] = 0.0; f[1][1] = 1.0; f[1][2] = -tau * em1;
317 f[2][0] = 0.0; f[2][1] = 0.0; f[2][2] = 1.0 + em1;
1
예측 f_Trk_Predict TrackMgr.c
411 VOID f_Trk_Predict(ST_Track *st_Track, FLOAT64 time, const ST_TrkParam *st…
412 {
413 const FLOAT64 dt = time - st_Track->stateTime;
...
419 if (dt > 0.0)
420 {
421 f_Trk_SingerF(&mat_F, dt, st_Param->singerTau);
422 f_Trk_SingerQ(&mat_Q, dt, st_Param->singerQ, st_Param->singerTau);
423 mat_Ft = Matrix_Transpose(&mat_F);
425 st_Track->mat_EstX = Matrix_Product2(&mat_F, &st_Track->mat_EstX);
426 mat_FPFt = Matrix_Product3(&mat_F, &st_Track->mat_EstP, &m…
427 st_Track->mat_EstP = Matrix_Add(&mat_FPFt, &mat_Q);
428 f_Trk_Symmetrize(&st_Track->mat_EstP);
429 st_Track->stateTime = time;
430 }
2
3
Singer Q: 급수 / 닫힌 식 TrackMgr.c
336 VOID f_Trk_SingerQ(matrix *st_Q, FLOAT64 dt, FLOAT64 q, FLOAT64 tau)
...
349 const FLOAT64 x = dt / tau;
350 const FLOAT64 e1 = exp(-x);
351 const FLOAT64 e2 = exp(-2.0 * x);
352 const FLOAT64 scale = (2.0 * q * q) / tau;
...
362 if (x < TRK_SERIES_X)
363 {
364 for (nIndex = 0; nIndex < TRK_Q_NUM; nIndex++)
365 {
366 power = pow(x, (FLOAT64)s_Power[nIndex]);
367 bracket[nIndex] = 0.0;
369 for (nTerm = 0; nTerm < TRK_SERIES_NUM; nTerm++)
370 {
371 bracket[nIndex] = bracket[nIndex] + (s_Coef[nIndex][nTerm] * power);
372 power = power * x;
373 }
374 }
375 }
376 else
377 {
378 bracket[0] = 1.0 - e2 + (2.0 * x) + ((2.0 * x * x * x) / 3.0) - (2.0 * x * x) - (4.0…
379 bracket[1] = 1.0 + e2 - (2.0 * e1) + (2.0 * x * e1) - (2.0 * x) + (x * x);
380 bracket[2] = 1.0 - e2 - (2.0 * x * e1);
381 bracket[3] = (4.0 * e1) - 3.0 - e2 + (2.0 * x);
382 bracket[4] = e2 + 1.0 - (2.0 * e1);
383 bracket[5] = 1.0 - e2;
384 }
4
5
1
e^(−T/τ) − 1 을 expm1 로
2
X = F X
3
P = F P Fᵀ + Q
4
T/τ < 0.05 → 급수
5
q12 표준식 (오타 고침)
Notes: 예측 부분 코드입니다. 왼쪽 위는 상태천이 행렬 F 의 블록 f 를 만드는 함수입니다. 1 번처럼 e 의 마이너스 x 승 빼기 1 을 expm1 함수로 계산했습니다. 타우가 크면 e 의 마이너스 x 승이 1 에 아주 가까워져, 그냥 빼면 유효 자리가 사라지기 때문입니다. 이렇게 만든 F 는 행렬 지수 함수로 구한 값과 10 의 마이너스 15 승 수준으로 같았습니다.
왼쪽 아래 f_Trk_Predict 는 과제 식 그대로 2 번에서 X 에 F 를 곱하고, 3 번에서 F P F 전치에 Q 를 더합니다. 반올림으로 생기는 작은 비대칭은 대칭으로 맞춥니다.
오른쪽은 Q 를 계산하는 함수의 핵심입니다. 4 번에서 T/τ 가 0.05 보다 작으면 급수로, 아니면 과제 자료의 닫힌 식으로 괄호 안 값을 계산합니다. 5 번이 q12 로, 자료의 오타를 고친 표준식입니다. 마지막에 각 원소에 타우의 거듭제곱과 2 q 제곱 나누기 타우를 곱해 세 축 블록에 채웁니다.

## Slide 14: 2.4 갱신: CMKF 와 발산 판정 (f_Trk_Update)
02. 구현
연관된 플롯으로 칼만 게인 · 추정치 · 추정 오차 공분산을 계산하고, 그때의 잔차로 NIS 를 구해 게이트 밖 횟수와 발산 판정을 셉니다.
CMKF 갱신 TrackMgr.c
446 // CMKF 갱신: K = P H^T (H P H^T + R)^-1, X = X + K (z - H X), P = (I - K H) P
447 // 그때의 잔차, S, NIS 로 게이트 밖 (NIS > TRK_GATE_CHI2) 횟수를 세고, TRK_D…
448 VOID f_Trk_Update(ST_Track *st_Track, const ST_TrkPlot *st_Plot)
449 {
...
464 f_Trk_Innovation(st_Track, st_Plot, &mat_V, &mat_S);
465 f_Trk_MakeH(&mat_H);
466 mat_Ht = Matrix_Transpose(&mat_H);
467 mat_Si = Matrix_Inverse(&mat_S);
469 // 칼만 게인
470 mat_PHt = Matrix_Product2(&st_Track->mat_EstP, &mat_Ht);
471 mat_K = Matrix_Product2(&mat_PHt, &mat_Si);
473 // 추정치
474 mat_KV = Matrix_Product2(&mat_K, &mat_V);
475 st_Track->mat_EstX = Matrix_Add(&st_Track->mat_EstX, &mat_KV);
477 // 추정오차공분산
478 Matrix_Identity(&mat_I);
479 mat_KH = Matrix_Product2(&mat_K, &mat_H);
480 mat_IKH = Matrix_Subtract(&mat_I, &mat_KH);
481 st_Track->mat_EstP = Matrix_Product2(&mat_IKH, &st_Track->mat_EstP);
482 f_Trk_Symmetrize(&st_Track->mat_EstP);
1
2
3
NIS · 게이트 밖 · 발산 판정 TrackMgr.c
484 // 잔차 기록, 게이트 밖 횟수
485 for (nRow = 0; nRow < TRK_MEAS_DIM; nRow++)
486 {
487 st_Track->innov[nRow] = mat_V.e[nRow][0];
489 for (nCol = 0; nCol < TRK_MEAS_DIM; nCol++)
490 {
491 st_Track->innovCov[nRow][nCol] = mat_S.e[nRow][nCol];
492 }
493 }
495 st_Track->nis = f_Trk_Mahalanobis(&mat_V, &mat_Si);
496 st_Track->PlotIdLast = st_Plot->PlotId;
497 st_Track->nUpdateNum = st_Track->nUpdateNum + 1;
499 if (st_Track->nis > TRK_GATE_CHI2)
500 {
501 st_Track->nGateOutRun = st_Track->nGateOutRun + 1;
502 st_Track->nGateOutSum = st_Track->nGateOutSum + 1;
504 if (st_Track->nGateOutRun == TRK_DIVERGE_NUM)
505 {
506 st_Track->nDivergeNum = st_Track->nDivergeNum + 1;
507 }
508 }
509 else
510 {
511 st_Track->nGateOutRun = 0;
512 }
513 }
4
5
1
K = P Hᵀ S⁻¹
2
X = X + K ν
3
P = (I − K H) P, 대칭 맞춤
4
NIS = νᵀ S⁻¹ ν
5
> 11.34 게이트 밖, 5 번 이어지면 발산 판정
Notes: 갱신 부분 코드입니다. 왼쪽은 CMKF 갱신으로, 과제 자료의 식을 matrixCalcLib 함수로 그대로 옮겼습니다. 잔차와 잔차 공분산 S 를 구한 뒤, 1 번에서 칼만 게인, 2 번에서 추정치, 3 번에서 추정 오차 공분산을 계산합니다. 이 결과는 따로 구현한 갱신식과 무작위 50 개 경우에서 10 의 마이너스 13 승 수준으로 같았습니다.
오른쪽은 이번 과제에서 정한 발산 판정입니다. 4 번에서 잔차와 S 로 NIS 를 계산합니다. 5 번에서 NIS 가 게이트 11.34 보다 크면 게이트 밖 연속 횟수와 누적 횟수를 하나씩 늘리고, 연속 횟수가 5 가 되는 순간 발산 판정을 한 번 셉니다. 게이트 안으로 들어오면 연속 횟수는 0 으로 돌아갑니다. 이 횟수들은 트랙 표와 화면 요약, 추적 성능 그림에 그대로 나옵니다.

## Slide 15: 2.5 결과 화면 (TargetSimUI)
02. 구현
과제가 요구한 3D (LLA) 와 위도-고도 · 경도-고도 2D 궤적에 참값 · 플롯 · 트랙을 함께 그리고, 같은 ID 의 트랙은 선으로 잇습니다. 시나리오와 필터 파라미터는 화면에서 바꿉니다.
1
2
3
4
5
6
1
시나리오
대함 · 대공 (바꾸면 궤적 · 플롯부터 다시)
2
보기
3D + 2D (기본) · 3D · 2D · 평면 · 추적 성능 (오차 · NIS)
3
3D 궤적 (LLA)
경도 · 위도 · 고도 눈금, 끌어서 회전 · 휠로 확대
4
2D 궤적
위도-고도 (위), 경도-고도 (아래)
5
추적 필터 파라미터
R σ · q · τ 입력, 과제 값 · 조정 값 단추, 적용 · 다시 실행
6
트랙 표
지금 스캔의 트랙: 상태 · 위치 · 가속도 · NIS · 발산 판정 · 오차
그림: ━ 참값 ● 플롯 ━■ 트랙
트랙 기호: □ 임시 ■ 확정 ⬚ 메모리 ⊠ 삭제, 같은 ID 끼리 선으로
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 (대공 · 조정 값 · 스캔 1159)
Notes: 결과 화면입니다. 이 발표의 프로그램 화면은 TargetSimUI 의 실제 그리기 코드를 리눅스에서 그대로 실행해 그린 미리보기입니다. 그래서 글꼴 모양은 Windows 화면과 조금 다를 수 있습니다.
1 번에서 대함과 대공 시나리오를 고르고, 2 번에서 보기를 고릅니다. 기본 보기는 3 번의 3D 궤적과 4 번의 위도-고도, 경도-고도 2D 궤적을 함께 보여 줍니다. 세 그림 모두 축이 위도, 경도, 고도 눈금이라 LLA 좌표로 바로 읽을 수 있습니다. 파란 선이 참값, 점이 플롯, 녹색 선과 네모가 트랙이고, 과제 요구대로 같은 ID 의 트랙 기호끼리 선으로 이어 그립니다. 보기에서는 3D 만, 2D 만, 평면, 그리고 오차와 NIS 를 보여 주는 추적 성능을 따로 고를 수도 있습니다.
5 번에서 R 표준편차와 Singer q, τ 를 넣고 다시 실행합니다. 과제 값, 조정 값 단추로 두 설정을 바로 넣을 수 있습니다. 6 번 트랙 표에는 과제 5 의 열에 가속도, 위치 표준편차, NIS, 게이트 밖, 발산 판정, 참값 대비 오차를 더했습니다.

## Slide 16
03. 결과: 과제 값
과제가 정한 값 (R σ 10 m · 0.3° · 0.3°, q 0.5, τ 10) 으로 대함 · 대공 시나리오를 하나씩 실행한 결과입니다.
3.1
시나리오와 시뮬레이션 조건
17
3.2
대함 표적: 트랙이 끝까지 유지됨
18
3.3
대공 표적: 트랙은 이어지지만 오차가 큼
19
3.4
대공 표적 추적 성능: 발산 판정 11 번
20
3.5
발산 원인: 필터가 가정한 기동 · 잡음이 실제보다 작음
21
Notes: 세 번째 파트는 과제에서 정한 파라미터, 즉 R 표준편차 10 미터, 0.3 도, 0.3 도와 Singer q 0.5, τ 10 초로 두 시나리오를 돌린 결과입니다.

## Slide 17: 3.1 시나리오와 시뮬레이션 조건
03. 결과: 과제 값
대함 · 대공 표적을 하나씩 따로 실행합니다. 클러터 없이 표적 플롯만 만들고, 탐지 플롯은 모두 트랙에 연관된다고 가정합니다.
결과 데이터
truth.csv 의 참값 궤적과 turn 열 (VC-NED, km)
대함 표적
32.125°N 126.03°E, 고도 0 m · 서쪽 30 m/s
±1 G 선회 4 번 (2.4 s 동안 45°)
대공 표적
32.12°N 126.0°E, 고도 2,000 m · 남쪽 200 m/s
±4 G 선회 6 번 (8 s 동안 90°, 마지막은 150°)
레이다
32.0°N 126.0°E 에 정지, 북쪽을 봄 (VC-NED 원점)
시간
116 s, 스캔 간격 0.1 s → 1,160 스캔
플롯
SNR 20 표적 플롯만 (클러터 0), 실제 σ 4.74 m · 0.48° · 0.49°
연관
탐지 플롯을 트랙에 무조건 연관 (가정)
필터
CMKF + Singer (VC-NED), R σ 10 m · 0.3° · 0.3°, q 0.5, τ 10
개시 · 관리
2-Point (Vmax 800 m/s), 스코어 5 / 0 / 5 (과제 5)
통계
갱신 20 번 (2 s) 뒤부터 참값 대비 위치 오차
Notes: 시나리오는 대함과 대공 두 가지이고 하나씩 따로 실행했습니다. 레이다는 북위 32 도, 동경 126 도에 정지해 북쪽을 보고 있습니다.
대함 표적은 북쪽 약 14 킬로미터, 고도 0 미터에서 서쪽으로 초속 30 미터로 움직이며, 1 G 로 45 도씩 네 번 선회해 지그재그로 갑니다. 왼쪽 그림의 확대 칸이 대함 궤적입니다. 대공 표적은 북쪽 약 13 킬로미터, 고도 2,000 미터에서 남쪽으로 초속 200 미터로 비행하며, 4 G 로 여섯 번 선회합니다. 다섯 번은 8 초 동안 90 도, 마지막은 116 초 끝까지 150 도입니다. 보라색이 선회 구간입니다.
두 시나리오 모두 116 초 동안 0.1 초 간격, 1,160 스캔이고, 과제 조건대로 클러터 없이 SNR 20 의 표적 플롯만 만들었습니다. 이때 플롯의 실제 잡음은 거리 4.74 미터, 방위각 0.48 도, 고각 0.49 도입니다. 탐지된 플롯은 트랙에 무조건 연관된다고 가정했습니다.
성능은 참값 대비 위치 오차로 보았는데, 2-Point 개시 직후의 큰 오차가 섞이지 않도록 갱신 20 번, 즉 2 초 뒤부터 계산했습니다.

## Slide 18: 3.2 대함 표적: 트랙이 끝까지 유지됨
03. 결과: 과제 값
과제 값으로 대함 표적을 끝까지 (115.9 s) 돌린 화면입니다. 트랙 하나 (ID 100) 가 0.2 s 에 개시, 0.5 s 에 확정된 뒤 끝까지 유지되고 발산 판정은 없습니다.
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 · 대함 · 과제 값 · 스캔 1159: 3D (LLA) + 위도-고도 + 경도-고도
위치 오차 RMS 30.5 m
최대 96.9 m
NIS 평균 5.68
게이트 밖 12.4 %
발산 판정 0 번
Notes: 대함 표적 결과입니다. 왼쪽이 3D 궤적, 오른쪽 위가 위도-고도, 아래가 경도-고도 2D 궤적입니다. 트랙 ID 100 하나가 0.2 초에 개시되어 0.5 초에 확정되었고, 116 초 끝까지 끊기지 않고 유지되었습니다. 녹색 트랙 선이 파란 참값을 따라가는 것을 볼 수 있습니다.
2D 그림에서 플롯과 트랙이 위아래로 흔들리는 것은 고각 잡음 때문입니다. 14 킬로미터에서 0.49 도는 약 120 미터입니다.
수치로는 위치 오차 RMS 30.5 미터, NIS 평균 5.68, 게이트 밖 12.4 퍼센트이고, 발산 판정은 없었습니다. 다만 NIS 평균이 이론값 3 보다 큰데, 필터가 생각하는 오차보다 실제 오차가 크다는 뜻입니다. 원인은 3.5 에서 설명드리겠습니다.

## Slide 19: 3.3 대공 표적: 트랙은 이어지지만 오차가 큼
03. 결과: 과제 값
과제 값으로 대공 표적을 돌린 화면입니다. 연관 가정 덕분에 트랙 하나가 끝까지 이어지지만, 4 G 선회마다 참값과 수평으로 140 ~ 310 m 벌어집니다.
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 · 대공 · 과제 값 · 스캔 1159: 3D (LLA) + 위도-고도 + 경도-고도
위치 오차 RMS 137.3 m
최대 313.6 m
NIS 평균 44.87
게이트 밖 74.1 %
발산 판정 11 번
Notes: 대공 표적 결과입니다. 이 경우에도 연관 가정 덕분에 트랙 하나가 끝까지 이어졌습니다.
하지만 수치를 보면 위치 오차 RMS 가 137.3 미터, 최대 313.6 미터로 커졌고, NIS 평균은 44.87 로 이론값 3 의 15 배입니다. 게이트 밖 비율은 74.1 퍼센트이고 발산 판정이 11 번 났습니다. 오차는 대부분 수평 방향이라 화면 크기에서는 트랙이 참값과 가까워 보이지만, 선회 구간마다 140 에서 310 미터씩 벌어집니다. 위도-고도 그림에 세로로 보이는 줄은 표적이 동서로 나는 동안 위도가 거의 같아 한자리에 쌓인 플롯과 트랙으로, 고각 잡음 때문에 위아래로 퍼진 것입니다. 다음 장의 추적 성능 보기에서 시간에 따라 보겠습니다.

## Slide 20: 3.4 대공 표적 추적 성능: 발산 판정 11 번
03. 결과: 과제 값
추적 성능 보기 (위: 참값 대비 위치 오차, 아래: NIS 로그 눈금). 선회 (회색 띠) 마다 오차와 NIS 가 커지고, 게이트 밖이 5 번 이상 이어진 구간 (빨간 띠) 이 생깁니다.
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 · 대공 · 과제 값 · 추적 성능 보기
선회마다 오차 140 ~ 310 m 최대 314 m (세 번째 선회)
NIS 수십 ~ 170 게이트 밖 74.1 %
선회 뒤에도 몇 초 이어짐 가속도 추정이 늦게 빠짐
Notes: 대공 표적의 추적 성능 보기입니다. 위는 참값 대비 위치 오차, 아래는 NIS 를 로그 눈금으로 그린 것이고, 회색 띠는 선회 구간, 빨간 띠는 게이트 밖이 다섯 번 이상 이어진 발산 판정 구간입니다.
선회가 시작되면 오차가 커지기 시작해 선회마다 140 에서 310 미터까지 커지고, NIS 는 수십에서 170 까지 올라 게이트 11.34 를 크게 넘습니다. 선회가 끝난 뒤에도 오차가 바로 줄지 않고 몇 초 동안 이어지는데, 필터가 추정한 가속도가 늦게 빠지기 때문입니다. 결국 여섯 번의 선회마다 발산 판정 구간이 생겼습니다.

## Slide 21: 3.5 발산 원인: 필터가 가정한 기동 · 잡음이 실제보다 작음
03. 결과: 과제 값
과제 값의 q 0.5 m/s² 는 대공 표적의 4 G (39 m/s²) 선회를 거의 없는 일로 봅니다. R 의 0.3° 도 실제 플롯 잡음 (0.48°) 보다 작습니다.
결과 데이터
air_given 의 truth · plots · tracks.csv (3 ~ 17.5 s)
q 가 작으면 P · K 가 작아 직진하는 예측을 믿음 → 선회를 늦게 따라감
결과 데이터
참값: truth.csv 위치의 2 차 차분, 트랙: tracks.csv 의 an · ae · ad
 | 과제 값 (필터가 가정) | 실제
기동 가속도 | q 0.5 m/s² | 대공 4 G = 39 m/s², 대함 1 G = 9.8 m/s²
플롯 각도 잡음 | R σ 0.3° | SNR 20: 0.48° (방위), 0.49° (고각)
Notes: 발산의 원인은 필터가 가정한 값이 실제보다 작기 때문입니다.
첫째는 기동 가속도입니다. 과제 값 q 0.5 m/s² 는 표적이 거의 등속으로 움직인다고 보는 값인데, 대공 표적은 4 G, 즉 39 m/s² 로 선회합니다. 오른쪽 그림에서 남색이 참값 가속도, 주황색이 필터가 추정한 가속도입니다. 참값은 선회가 시작되면 바로 39 가 되지만, 추정값은 늦게 올라가 20 정도에서 멈추고 선회가 끝난 뒤에야 내려옵니다.
q 가 작으면 예측 오차 공분산 P 가 작고 칼만 게인 K 도 작습니다. 그래서 필터는 플롯보다 직진하는 예측을 믿게 됩니다. 왼쪽 그림처럼 표적이 선회하는 동안 트랙은 바깥쪽으로 밀려나, 첫 선회에서 최대 274 미터까지 벌어졌습니다.
둘째는 측정잡음입니다. 과제 값 R 의 각도 표준편차는 0.3 도인데, SNR 20 플롯의 실제 잡음은 0.48 도입니다. 필터가 플롯을 실제보다 정확하다고 믿기 때문에, 선회가 짧은 대함 표적에서도 NIS 평균이 3 이 아니라 5.68 이 되었습니다. 다음 파트에서 이 두 가지를 조정했습니다.

## Slide 22
04. 파라미터 조정
트랙이 끊기지 않고 발산하지 않도록 측정잡음 (R σ) 과 공정잡음 (q, τ) 파라미터를 30 회 몬테카를로 실험으로 골랐습니다.
4.1
조정 방법: 30 회 몬테카를로
23
4.2
측정잡음 R: σ 0.3° → 0.5°
24
4.3
공정잡음 q · τ
25
4.4
대함 조정 결과
26
4.5
대공 조정 결과
27
4.6
과제 값과 조정 값 비교 (대공)
28
4.7
정리
29
Notes: 마지막 파트는 파라미터 조정입니다.
조정 방법, 측정잡음 R 조정, 공정잡음 q 와 τ 조정, 대함과 대공의 조정 결과, 과제 값과 조정 값 비교, 정리 순서로 말씀드리겠습니다.

## Slide 23: 4.1 조정 방법: 30 회 몬테카를로
04. 파라미터 조정
한 번의 실행은 잡음 하나에 대한 결과라 우연이 섞입니다. 플롯 잡음 seed 를 30 개로 바꿔 돌린 평균과 발산이 난 회차 수로 값을 골랐습니다.
① 설정
q 0.1 ~ 80 (10 단계)
× R σ 0.3° · 0.5°
+ τ 1 ~ 60 s (6 단계)
② 30 회 반복
플롯 잡음 seed 30 개
(seed 0 = 프로그램 기본)
26 설정 × 2 시나리오 → 1,560 번
③ 지표
위치 오차 RMS (갱신 20 번 뒤)
NIS 평균, 게이트 밖 %
발산 판정 횟수
④ 고르는 규칙
30 회 모두 발산 판정 0
그 가운데 RMS 가 가장 작은 값
실행은 실제 코드 그대로: PlotLink.c UDP 송수신 쓰레드 + TrackMgr.c (검증 프로그램 tools/verify/harness_main.c, 결과 data/sweep.csv)
고른 값
 | R σ (거리 · 방위 · 고각) | q [m/s²] | τ [s] | 30 회 중 발산 판정이 난 회차 | 위치 오차 RMS (30 회 평균)
과제 값 | 10 m · 0.3° · 0.3° | 0.5 | 10 | 대함 2 · 대공 30 | 대함 30.9 m · 대공 135.8 m
조정 값 대함 | 10 m · 0.5° · 0.5° | 0.5 | 10 | 0 | 30.0 m
조정 값 대공 | 10 m · 0.5° · 0.5° | 20 | 10 | 0 | 36.8 m
화면의 [조정 값] 단추가 시나리오에 맞는 값을 넣음 (Scenario.cpp s_Tuned)
Notes: 파라미터는 한 번의 실행 결과만으로 고르지 않았습니다. 한 번의 실행은 특정 잡음 하나에 대한 결과라 우연이 섞이기 때문입니다. 그래서 플롯 잡음의 seed 를 30 개로 바꿔 가며 같은 설정을 30 번씩 돌렸습니다. seed 0 은 프로그램이 기본으로 쓰는 잡음과 같습니다.
설정은 q 를 0.1 부터 80 까지 열 단계, R 의 각도 표준편차를 0.3 도와 0.5 도로 바꾼 스무 가지에, τ 를 1 초부터 60 초까지 바꾼 여섯 가지를 더했습니다. 두 시나리오에서 모두 1,560 번을 실제 UDP 송수신과 TrackMgr.c 코드 그대로 돌렸습니다.
고르는 규칙은 두 단계입니다. 먼저 30 번 모두 발산 판정이 한 번도 없어야 하고, 그 가운데에서 위치 오차 RMS 가 가장 작은 값을 골랐습니다. 그 결과 R 표준편차는 두 시나리오 모두 10 미터, 0.5 도, 0.5 도이고, q 는 대함 0.5, 대공 20, τ 는 과제 값 10 초 그대로입니다. 화면의 조정 값 단추가 이 값을 넣습니다.

## Slide 24: 4.2 측정잡음 R: σ 0.3° → 0.5°
04. 파라미터 조정
실제 플롯의 각도 잡음은 0.48° 인데 R 은 0.3° 로 가정해 플롯을 너무 믿습니다. 그래서 q 를 아무리 바꿔도 NIS 가 3 으로 내려오지 않습니다.
결과 데이터
plots.csv − truth.csv (두 시나리오 플롯 2,320 개)
왜 0.5° 인가
· 실제 각도 잡음 (방위 0.47°, 고각 0.49°) 보다 조금 크게, 보수적으로 잡은 값
· 거리는 실제 4.7 m 보다 과제 값 10 m 가 넓어 그대로 둠
· 과제 5 와 같은 이유: 받는 쪽은 실제 잡음을 모름. 결과 (NIS) 를 보고 R 을 맞춤
결과 데이터
sweep.csv (설정마다 30 회 평균)
σ 0.3°: q 를 80 까지 키워도 NIS 5.2 이상
게이트 밖 11 % 남음 → q 로는 안 풀림
σ 0.5°: NIS 2.0 ~ 2.5 (q 가 충분할 때)
게이트 밖 0.2 ~ 0.4 %, 3 보다 조금 작음 = 보수적
Notes: 먼저 측정잡음 R 입니다. 왼쪽 그림은 두 시나리오 플롯 2,320 개에서 참값을 뺀 오차의 분포입니다. 방위각과 고각의 실제 표준편차는 0.47 도와 0.49 도인데, 과제 값 0.3 도의 주황색 분포는 이보다 훨씬 좁습니다. 0.5 도로 잡은 파란색 분포가 실제와 잘 맞습니다. 거리는 실제 4.7 미터보다 과제 값 10 미터가 넓어서 그대로 두었습니다.
오른쪽 그림이 그 결과입니다. R 이 0.3 도이면 q 를 80 까지 키워도 NIS 평균이 5.2 아래로 내려가지 않습니다. q 로는 풀리지 않는 문제라는 뜻입니다. 0.5 도로 바꾸면 q 가 충분할 때 NIS 평균이 2.0 에서 2.5 사이가 되고, 게이트 밖 비율도 11 퍼센트에서 0.2 에서 0.4 퍼센트로 줄어듭니다. 3 보다 조금 작은 것은 거리와 각도 표준편차를 실제보다 조금 크게, 즉 보수적으로 잡았기 때문입니다.

## Slide 25: 4.3 공정잡음 q · τ
04. 파라미터 조정
q 가 작으면 선회를 못 따라가 발산하고, 크면 플롯 잡음을 따라가 오차가 커집니다. 대함은 q 0.5, 대공은 q 20 에서 발산 없이 오차가 가장 작습니다.
결과 데이터
sweep.csv (설정마다 seed 30 개)
τ 의 영향 (조정한 R σ, q 에서)
결과 데이터
sweep.csv τ 실험
τ 1 ~ 60 s 에서 RMS 차이 대함 3.4 m, 대공 1.3 m
→ τ 는 과제 값 10 s 그대로
q 를 고른 기준
· 대함: 선회가 짧아 (2.4 s) 작은 q 가 유리 → 0.5
· 대공: 4 G (39 m/s²) 가 약 2σ 안에 들도록 → 20
· 과제 값 q 0.5 는 대공에서 30 회 모두 발산
Notes: 다음은 공정잡음 q 입니다. 위 그림은 위치 오차 RMS, 아래는 30 번 가운데 발산 판정이 난 횟수입니다.
q 가 너무 작으면 선회를 따라가지 못해 오차가 커지고 발산 판정이 납니다. 대공 표적은 q 2 까지 30 번 모두 발산 판정이 났습니다. 반대로 q 가 너무 크면 필터가 플롯 잡음까지 따라가서 오차가 다시 커집니다. 그래서 RMS 는 가운데에서 가장 작아지는 모양이 됩니다.
R 을 0.5 도로 둔 파란 선에서, 발산 판정이 한 번도 없으면서 RMS 가 가장 작은 값은 대함이 q 0.5 에서 30 미터, 대공이 q 20 에서 37 미터였습니다. 과제 값은 대함에서 30 번 중 2 번, 대공에서 30 번 모두 발산 판정이 났습니다. 대공의 q 20 은 선회 가속도 39 m/s² 가 약 2 시그마 안에 들어오는 크기입니다.
오른쪽 그림처럼 τ 는 1 초에서 60 초까지 바꿔도 RMS 차이가 대함 3.4 미터, 대공 1.3 미터 정도로 작아서 과제 값 10 초를 그대로 썼습니다.

## Slide 26: 4.4 대함 조정 결과: R σ 0.5°
04. 파라미터 조정
R 의 각도 σ 만 0.5° 로 바꿔 NIS 가 실제 잡음과 맞아졌습니다 (평균 5.68 → 2.44). 궤적과 위치 오차는 과제 값과 거의 같습니다.
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 · 대함 · 조정 값 (R σ 10 m · 0.5° · 0.5°, q 0.5, τ 10) · 스캔 1159
RMS 30.5 → 29.4 m
최대 97 → 99 m
NIS 평균 5.68 → 2.44
게이트 밖 12.4 → 0.4 %
발산 판정 0 → 0 번
30 회 중 발산 2 → 0
Notes: 조정 값으로 대함 표적을 다시 돌린 결과입니다. 이번에도 트랙 하나가 끝까지 유지되었습니다. q 는 과제 값 그대로이고 R 의 각도 표준편차만 0.5 도로 바꿨기 때문에, 궤적 모양은 과제 값 결과와 거의 같습니다.
차이는 NIS 에서 납니다. NIS 평균이 5.68 에서 2.44 로, 게이트 밖 비율이 12.4 퍼센트에서 0.4 퍼센트로 줄어, 필터가 생각하는 오차와 실제 오차가 맞게 되었습니다. 위치 오차 RMS 도 30.5 미터에서 29.4 미터로 조금 줄었고, 30 번 실험에서 발산 판정이 난 횟수는 2 번에서 0 번이 되었습니다.

## Slide 27: 4.5 대공 조정 결과: R σ 0.5°, q 20
04. 파라미터 조정
선회에서도 트랙이 참값을 따라가며 발산 판정이 사라졌습니다 (11 번 → 0 번). 위치 오차 RMS 는 137 m → 37 m 로 줄었습니다.
화면 미리보기
TargetSimUI 그리기 코드를 리눅스에서 실행한 미리보기 · 대공 · 조정 값 (R σ 10 m · 0.5° · 0.5°, q 20, τ 10) · 스캔 1159
RMS 137.3 → 36.7 m
최대 314 → 115 m
NIS 평균 44.87 → 2.11
게이트 밖 74.1 → 0.0 %
발산 판정 11 → 0 번
30 회 중 발산 30 → 0
Notes: 조정 값으로 대공 표적을 다시 돌린 결과입니다. 선회 구간에서도 트랙이 참값을 따라가고, 발산 판정이 11 번에서 0 번으로 없어졌습니다.
위치 오차 RMS 는 137.3 미터에서 36.7 미터로, 최대 오차는 313.6 미터에서 115.4 미터로 줄었습니다. NIS 평균은 2.11, 게이트 밖은 0 퍼센트입니다. 30 번 실험에서도 발산 판정은 한 번도 없었습니다.

## Slide 28: 4.6 과제 값과 조정 값 비교 (대공)
04. 파라미터 조정
과제 값 (주황) 은 선회마다 오차가 커지고 NIS 가 게이트를 넘지만, 조정 값 (파랑) 은 선회 중에도 참값을 따라가고 NIS 가 게이트 아래에 머뭅니다.
결과 데이터
air_given · air_tuned 의 tracks.csv (err, nis)
결과 데이터
첫 선회 평면 (truth · plots · tracks.csv)
q ↑ → 예측 P ↑ → 칼만 게인 K ↑ : 선회하는 플롯을 바로 따라감. 대신 직진에서는 플롯 잡음을 조금 더 따라가므로 RMS 가 가장 작은 q 20 을 고름
Notes: 대공 표적에서 과제 값과 조정 값을 시간에 따라 비교한 그림입니다. 주황색이 과제 값, 파란색이 조정 값입니다. 과제 값은 선회마다 오차가 140 에서 310 미터까지 커지지만, 조정 값은 첫 선회의 115 미터를 빼면 선회 중에도 100 미터 안에 머뭅니다. NIS 도 조정 값은 게이트 아래에 고르게 퍼져 있습니다.
오른쪽은 첫 선회를 확대한 평면 그림입니다. 과제 값 트랙은 선회 바깥쪽으로 크게 벌어졌다가 늦게 돌아오지만, 조정 값 트랙은 참값을 따라 돕니다. q 가 커지면 예측 오차 공분산이 커져 칼만 게인이 커지고, 필터가 선회하는 플롯을 바로 따라가기 때문입니다. 대신 직진 구간에서는 플롯 잡음을 조금 더 따라가므로, q 를 무작정 키우지 않고 RMS 가 가장 작은 20 을 골랐습니다.

## Slide 29: 4.7 정리
04. 파라미터 조정
과제 값으로는 대공 표적이 선회마다 발산 판정을 받았고, R σ 와 q 를 조정해 두 시나리오 모두 발산 판정 없이 트랙을 유지했습니다.
실행 | R σ (방위 · 고각) | q | 위치 오차 RMS | 최대 오차 | NIS 평균 | 게이트 밖 | 발산 판정 | 30 회 중 발산
대함 · 과제 값 | 0.3° · 0.3° | 0.5 | 30.5 m | 96.9 m | 5.68 | 12.4 % | 0 번 | 2 회
대함 · 조정 값 | 0.5° · 0.5° | 0.5 | 29.4 m | 99.0 m | 2.44 | 0.4 % | 0 번 | 0 회
대공 · 과제 값 | 0.3° · 0.3° | 0.5 | 137.3 m | 313.6 m | 44.87 | 74.1 % | 11 번 | 30 회
대공 · 조정 값 | 0.5° · 0.5° | 20 | 36.7 m | 115.4 m | 2.11 | 0.0 % | 0 번 | 0 회
결과 데이터
runs.csv (프로그램 기본 잡음 한 번), sweep.csv (30 회)
결론
· 과제 값 q 0.5 는 4 G 선회를 못 따라감 → 대공 발산 판정 11 번
· R σ 를 실제 플롯 잡음 수준 (0.5°) 으로 → NIS 가 정상 범위
· q 를 표적 기동에 맞게 (대공 20) → 발산 0, RMS 137 → 37 m
· 30 회 반복에서도 두 시나리오 모두 발산 판정 0
한계와 다음 단계
· 가장 좋은 q 가 대함 0.5 · 대공 20 으로 다름 → 표적을 모르면 IMM 같은 다중 모델
· 무조건 연관 가정 → 클러터가 있으면 게이트 · 연관 기법 필요 (NIS 가 그 기준)
· 대함 조정 값: 직진 NEES 3.5 (맞으면 3), 선회 중 · 직후 10 ~ 19 → P 가 실제 오차보다 작은 구간
Notes: 정리하겠습니다. 표는 네 실행의 결과입니다.
과제 값으로는 대함 표적은 유지되었지만 NIS 가 이론값보다 컸고, 대공 표적은 선회마다 발산 판정이 나 모두 11 번이었습니다. R 의 각도 표준편차를 실제 플롯 잡음 수준인 0.5 도로, q 를 표적 기동에 맞게 대공 20 으로 조정해 두 시나리오 모두 발산 판정 없이 트랙을 유지했습니다. 30 번 반복 실험에서도 발산 판정은 한 번도 없었습니다.
한계도 있습니다. 첫째, 대함에 가장 좋은 q 는 0.5, 대공은 20 으로 달라서, 표적 종류를 모르면 하나의 q 로 둘 다 맞출 수 없습니다. 이때는 여러 운동 모델을 함께 쓰는 IMM 같은 방법이 필요합니다. 둘째, 이번에는 탐지 플롯이 무조건 연관된다고 가정했습니다. 클러터가 있으면 게이트와 연관 기법이 필요하고, 이번에 쓴 NIS 가 그 게이트의 기준이 됩니다. 셋째, 대함 조정 값은 직진 구간에서는 NEES 가 3.5 로 이론값 3 에 가깝지만, 선회 중과 직후에는 10 에서 19 로 필터가 생각하는 오차가 실제보다 작습니다. 선회가 짧아 발산 판정까지 가지는 않았습니다.
이상으로 발표를 마치겠습니다.

## Slide 30
감사합니다
질문 주시면 편하게 답변드리겠습니다
Notes: 감사합니다. 질문 주시면 편하게 답변드리겠습니다.