## Slide 1
RADAR SW STUDY · PART 3
표적 궤적 모의
구현 방법 및 시뮬레이션 조건
TargetSimCore (C17 / DLL) · TargetSimUI (MFC) · WGS84 좌표변환
Notes: 과제 3 표적 궤적 모의. 오늘은 명세의 1번 구현 방법과 2번 시뮬레이션 조건까지 다룹니다. 결과 출력과 검증은 다음 자료에서 이어집니다.

## Slide 2
목차
과제가 요구한 차례를 그대로 따라간다.
과제 3 · 표적 궤적 모의
1
구현 방법
표적을 정의하고 움직인다
·
표적 구조체 정의
·
표적 상태 정보 갱신
2
시뮬레이션 조건
주어진 조건으로 60 초를 돌린다
·
조건값과 실행 순서
·
기동 시나리오
·
결과 확인
3
기타 사항
제공 코드 이용과 결과 설명
·
제공 좌표변환 코드 이용
·
구조체 · 구현 · 결과 설명
과제 1절 → 2절 → 3절 순서 그대로다. 1절에서 표적을 정의하고 한 스텝 나아가는 규칙을 만들고, 2절에서 주어진 조건으로 60 초를 돌려 LLA 와 그림을 내고, 3절에서 제공 코드 이용과 설명 위치를 정리한다.
Notes: 과제 명세가 1절 구현 방법, 2절 시뮬레이션 조건, 3절 기타 사항 순서로 되어 있어 그 차례를 그대로 따릅니다.

## Slide 3
1
과제 3
요구사항과 진행 순서
과제 3 · 표적 궤적 모의
1. 구현 방법
(1) 표적 구조체 정의 — 표적 10개 · 기동 30개
(2) 표적 상태 정보 갱신 — ECEF 좌표계에서
(+) 동체 속도를 ECEF 성분으로 (추가 고민)
2. 시뮬레이션 조건
60 초 · 0.1 초 간격
플랫폼 1 + 대함 표적 1 + 대공 표적 1
결과를 LLA 로 출력하고 그림으로 표현
3. 기타 사항
(1) 제공한 좌표변환 코드 이용
(2) 표적 구조체 정의 설명
(3) 구현 방법을 코드로 설명
(4) 시뮬레이션 결과 설명
진행 순서 — 이 자료가 따라가는 차례
1 구조체 정의
1-(1)
▸
2 상태 갱신
1-(2)
▸
3 조건 입력
2절
▸
4 600 스텝 실행
2절
▸
5 LLA · 그림
2절
먼저 표적을 정의하고(1-(1)), 한 스텝 나아가는 규칙을 세운 뒤(1-(2)), 주어진 조건을 넣어 600 스텝을 돌리고 결과를 LLA 와 그림으로 낸다. 제공한 좌표변환 코드는 이 과정 전부에서 그대로 쓴다.
Notes: 명세는 이 세 가지를 지정하지 않았습니다. 구현하려면 반드시 정해야 하는 것들이라 판단 근거를 함께 정리했습니다.

## Slide 4
2
1. 구현 방법 · 준비
전체 구조 — 계산과 화면의 분리
과제 3 · 표적 궤적 모의
TargetSimCore
C17 / DLL · 화면을 전혀 모른다
Define.h
기본형 · 물리 상수 (참고 소스 + 보완)
matrixCalcLib
행렬 연산 (참고 소스 원본)
CoordinateTransform
WGS84 좌표변환 (참고 소스 원본)
TargetSim
표적 구조체 · 궤적 모의 엔진 (자체 작성)
표적을 한 스텝 나아가게 하는 계산은 전부 여기 있다.
콘솔이든 웹이든 다른 화면을 붙여도 그대로 쓴다.
TargetSimUI
MFC 다이얼로그 · 계산을 하지 않는다
입력 칸을 읽어 도(°) → 라디안 변환
Core 에 넘기기 전에 값의 형식·범위 검사
오류는 어느 칸에서 났는지 지목해 반려
601개 결과 표본을 모아서 보관
LLA 표 · CSV 저장 · 궤적 그림
시간 슬라이더로 임의 시점 이동 · 재생
경계가 하나다. UI 는 ST_SimConfig 를 채워 넣고, Core 는 ST_SimSample 을 돌려준다. 그 사이에 오가는 것은 이 두 구조체뿐이다.
Notes: Core 는 MISRA C 를 적용한 순수 C 코드이고, UI 는 MFC C++ 입니다. 둘 사이에 오가는 자료구조를 두 개로 묶어 두면 나중에 화면을 바꿔도 계산 코드는 손대지 않습니다.

## Slide 5
3
1. 구현 방법 · 1-(1) 표적 구조체 정의
설정값과 상태값의 분리
과제 3 · 표적 궤적 모의
사용자가 넣는 설정값과 매 순간 바뀌는 상태값은 수명이 다르다. 한 덩어리로 두면 어느 값이 계산 중에 바뀌는지 알 수 없다.
입력 — 시작할 때 정해지고 끝까지 안 변한다
typedef struct {
STRUCT_Coord_Lla st_InitLla;
STRUCT_Coord_Attitude st_InitAtt;
FLOAT64 headingSpeed;
INT32 nManeuverNum;
ST_TargetManeuver st_Maneuver[30];
} ST_TargetInit;
상태 — 0.1초마다 바뀐다
typedef struct {
FLOAT64 simTime;
STRUCT_Coord_Rect st_PosEcef; // 계산 기준
STRUCT_Coord_Rect st_VelEcef;
STRUCT_Coord_Lla st_Lla; // 출력 + NED 기준
STRUCT_Coord_Attitude st_Att;
} ST_TargetState;
개수는 배열이 아니라 숫자로 관리
자리는 최대치(10개 / 30개)로 미리 잡아두고, 지금 몇 개를 쓰는지만 따로 적는다. 좌석 10개 버스에 승객 수를 적어두는 것과 같다. 표적을 늘리고 줄여도 메모리 크기가 변하지 않는다.
ECEF 가 기준, 위경고도는 파생값
계산은 ECEF 에서 하고, 위도·경도·고도는 매 스텝 ECEF 에서 다시 뽑아 같이 보관한다. 화면 출력과 다음 스텝의 기준 방향 계산에 모두 쓰이기 때문이다.
Notes: 설정은 불변, 상태는 가변. 이렇게 나누면 시뮬레이션 도중 사용자가 화면 값을 바꿔도 진행 중인 계산이 흔들리지 않습니다.

## Slide 6
4
1. 구현 방법 · 1-(1) 표적 구조체 정의
위치는 LLA, 속도는 V_heading
과제 3 · 표적 궤적 모의
속도를 V_heading 하나, 즉 숫자 하나로 받는다. 그러면 방향은? — 자세각(Yaw·Pitch·Roll)이 갖고 있다. 기수가 향하는 쪽이 곧 진행 방향이다.
✕
화살표를 들고 다니며 조금씩 비튼다
속도를 (Vx, Vy, Vz) 세 숫자로 들고 다니면서, 스텝마다 끝을 옆으로 조금씩 밀어 방향을 바꾼다. 민 만큼 빗변이 생겨 화살표가 길어지고, 그게 600번 쌓인다.
200.00 → 201.45 m/s
1G 로 60초 선회했을 뿐인데 속력이 0.7 % 늘어난다
✓
길이는 숫자로 붙박고 각도만 바꾼다
"이 표적의 속력은 200" 은 숫자 하나로 붙박아 둔다. 스텝마다 자세각에서 기수 방향만 꺼내 거기에 200 을 곱한다.
200.000000 유지
몇 번을 돌든 200 은 200 이다
왜 길이가 변할 수 없는가
속도를 만들 때 쓰는 것은 회전 행렬뿐이다. 물건을 돌려도 길이가 변하지 않는 것처럼, 회전 행렬은 벡터의 크기를 바꾸지 못한다.
Notes: 이 선택 덕분에 '속력 보존'이 나중에 검증해야 할 성질이 아니라 구조적으로 성립하는 성질이 됩니다. 실제로 60초 내내 30.000000 / 200.000000 이 나옵니다.

## Slide 7
5
1. 구현 방법 · 1-(1) 표적 구조체 정의
기동 정보 네 가지
과제 3 · 표적 궤적 모의
typedef struct {
EN_TurnType enTurnType; // 0~3
FLOAT64 gravityValue; // [G]
FLOAT64 startTime; // [s]
FLOAT64 endTime; // [s]
} ST_TargetManeuver;
과제가 요구한 네 개를 그대로 담는다.
TurnType — 회전축을 그대로 쓴다
1 Roll
옆으로 기울임 · 궤적은 그대로, 자세만 변함
2 Yaw
수평으로 선회 · 위에서 보면 원
3 Pitch
위아래로 선회 · 옆에서 보면 원
기동 한 건이 궤적에 걸리는 방식
네 필드가 뜻하는 것
필드 | 뜻
enTurnType | 회전축 — 0 없음 · 1 Roll · 2 Yaw · 3 Pitch
gravityValue | 중력 배수 [G], 부호가 회전 방향
startTime | 기동이 시작되는 시각 [s]
endTime | 기동이 끝나는 시각 [s]
구간 안에서만 자세가 돌아간다
startTime 부터 endTime 직전까지 자세각이 일정한 각속도로 돌아가고, 구간 밖에서는 각속도가 0 이다. 기동이 끝나면 그때의 침로 그대로 계속 나아간다.
ω = gravityValue × 9.80665 / V_heading
예) 2, −1.0, 8.0, 10.4 → 8.0 ~ 10.4 초 동안 1G 좌선회
Notes: ③ 은 기동이 하나뿐이면 전혀 문제가 되지 않습니다. 표적마다 기동을 30개까지 허용했기 때문에 정해야 했던 규칙입니다.

## Slide 8
6
1. 구현 방법 · 1-(2) 표적 상태 정보 갱신
계산 좌표계 — ECEF
과제 3 · 표적 궤적 모의
ECEF 는 그냥 더하면 된다
새 위치 = 이전 위치 + 속도 x 0.1초
지구 중심이 원점인 평범한 x·y·z 직교좌표. 위치 갱신이 벡터 덧셈 한 줄로 끝난다.
위도·경도로는 그렇게 안 된다
동쪽으로 1 m 갔을 때 경도가 얼마나 변하는지가 위도마다 다르다. 위로 갈수록 경도선 사이가 좁아지기 때문이다.
동쪽 1 m 이동 | 경도 변화
적도 (위도 0°) | 0.0000090°
위도 60° | 0.0000179° (약 두 배)
대신 ECEF → 위경도 변환을 매 스텝 해야 한다. 변환 정확도가 곧 궤적 정확도다
참고 소스의 변환은 같은 계산을 5번 반복해 위도와 고도를 다듬는다. 반복 횟수가 고정이라 위도가 아주 높거나 고도가 크면 수렴이 모자랄 수 있다.
이 과제 조건(위도 32도, 고도 0 ~ 300 m)에서는 5번이면 충분하다. 폐형식(Bowring)과 맞춰 보니 60초 내내 수평 차이 0.0003 mm, 고도 유지 오차 0.03 mm 였다.
한 스텝에서 위치가 갱신되는 경로
ECEF 위치
▸
+ 속도 × 0.1초
▸
새 ECEF 위치
▸
참고 소스 변환
▸
위도·경도·고도
Notes: 위경도를 직접 적분하면 곡률반경이 매 스텝 식에 끼어들고 극점에서는 계산이 터집니다. ECEF 로 옮기면 그 문제가 전부 사라집니다.

## Slide 9
7
1. 구현 방법 · 1-(2) 추가 고민 항목
동체 속도 → ECEF 속도
과제 3 · 표적 궤적 모의
Yaw 180° 는 "남쪽을 보고 있다"는 뜻이다. 그런데 그 남쪽이 우주에서 어느 방향인지는 내가 어디에 서 있느냐에 따라 다르다.
서울에서의 남쪽과 브라질에서의 남쪽은 완전히 다른 방향이다. 그래서 회전을 두 번 나눠서 한다.
1
V_body
(200, 0, 0)
기수 방향으로 200 m/s
▸
2
V_ned
자세각으로 회전
내가 선 자리의 북·동·아래 성분
▸
3
V_ecef
위경도로 회전
지구 좌표계 성분
static STRUCT_Coord_Rect f_Tgt_GetVelEcef(const STRUCT_Coord_Attitude *st_Att,
const STRUCT_Coord_Lla *st_Lla, FLOAT64 headingSpeed)
{
STRUCT_Coord_Rect st_VelNed;
// 참고 소스는 Roll, Yaw, Pitch 순서로 받는다
st_VelNed = f_Trans_Body_To_Ned(headingSpeed, 0.0, 0.0,
st_Att->Roll, st_Att->Yaw, st_Att->Pitch);
// 방향만 옮기므로 기준점은 원점으로 준다
return f_Trans_Ned_To_Ecef(st_VelNed.x, st_VelNed.y, st_VelNed.z,
0.0, 0.0, 0.0, st_Lla->Lat, st_Lla->Lon);
}
왜 두 번 나눠 도는가
두 번째 회전은 표적이 움직일 때마다 다시 만든다
Notes: 이 함수가 과제의 핵심입니다. 함수가 st_Lla 를 인자로 받는 이유는 위경도 회전 행렬을 매번 현재 위치로 새로 만들어야 하기 때문입니다.

## Slide 10
8
1. 구현 방법 · 1-(2) 표적 상태 정보 갱신
기동과 선회 반경
과제 3 · 표적 궤적 모의
기동은 위치를 직접 건드리지 않는다. 자세각을 돌리면 다음 스텝의 속도 방향이 바뀌고, 그 결과로 궤적이 휜다.
몇 G 로 돌면 얼마나 빨리 도는가
원운동에서 안쪽으로 당기는 가속도는 속력 × 각속도. Gravity Value 는 이 가속도를 중력의 몇 배로 준 것이다.
V × ω = n × g ω = n × 9.80665 / V
선회 반경 R = V / ω = V² / (n × g)
선회 주기 T = 2π V / (n × g)
속력 | G | 각속도 | 선회 반경 | 한 바퀴 | 0.1초에 도는 각도
30 m/s | 1 G | 18.7 °/s | 92 m | 19.2 초 | 1.87°
30 m/s | 2 G | 37.5 °/s | 46 m | 9.6 초 | 3.75°
200 m/s | 1 G | 2.8 °/s | 4,079 m | 128.1 초 | 0.28°
200 m/s | 2 G | 5.6 °/s | 2,039 m | 64.1 초 | 0.56°
같은 G 라도 느린 표적이 훨씬 급하게 돈다.
30 m/s 배는 2G 로 반경 46 m 안에서 돌고, 200 m/s 비행기는 같은 2G 로 2 km 짜리 원을 그린다. 익숙한 감각과 반대다.
그림으로 보면
Notes: 속력이 분모에 있으므로 0이면 안 됩니다. 표적 속력은 0보다 커야 한다는 검사를 미리 겁니다. 플랫폼은 기동이 없어 이 나눗셈을 지나가지 않으므로 정지가 허용됩니다.

## Slide 11
9
1. 구현 방법 · 1-(2) 표적 상태 정보 갱신
적분 방법 — 중점법
과제 3 · 표적 궤적 모의
같은 0.1초인데 무엇이 갈리나
0.1초 동안 속도가 안 변한다고 치고 직선으로 옮긴다. 그 "안 변하는 속도"를 시작(0초) 시점에서 뽑으면 도는 내내 뒤처진 방향으로 간다. 그래서 한가운데(0.05초)의 자세와 위치로 속도를 만들어 쓴다.
halfStep = 0.5 * stepTime;
st_AttMid.Yaw = st_State->st_Att.Yaw + (st_Rate->Yaw * halfStep); // 중앙 자세
st_VelStart = f_Tgt_GetVelEcef(&st_State->st_Att, &st_State->st_Lla, headingSpeed);
st_PosMid.x = st_State->st_PosEcef.x + (st_VelStart.x * halfStep); // 반 스텝만
st_PosMid.y = ... ; st_PosMid.z = ... ;
st_LlaMid = f_Trans_Ecef_To_Lla(st_PosMid.x, st_PosMid.y, st_PosMid.z); // 중앙 위치
st_VelMid = f_Tgt_GetVelEcef(&st_AttMid, &st_LlaMid, headingSpeed); // 중앙 속도
st_Next.st_PosEcef.x = st_State->st_PosEcef.x + (st_VelMid.x * stepTime);
간격을 줄이면 — 200 m/s · 1G 선회 · 60초 뒤 위치 오차
간격 | 시작 방향 | 중점법
0.1초 | 19.9 m | 0.008 m
0.05초 | 9.95 m (1/2) | 0.002 m (1/4)
반경은 두 방법 모두 정확하다. 차이는 궤적이 반 스텝(10 m)만큼 옆으로 밀리는 것으로 나타난다. 드는 비용은 스텝당 속도 계산 두 번과 위경도 변환 한 번뿐이라, 같은 정확도를 시작 방향으로 내려는 것보다 훨씬 싸다.
한계 하나 — 자세를 roll·pitch·yaw 로 직접 다루므로 pitch 가 ±90° 근처면 yaw 축이 진행 방향과 겹쳐(짐벌락) yaw 기동이 궤적을 바꾸지 못한다.
한 스텝 안에서 무엇이 갈리나
Notes: 자주 나오는 질문: 간격이 0.1초로 같은데 왜 다르냐. 간격은 같지만 그 간격을 대표하는 속도를 어느 시점에서 뽑느냐가 다릅니다. 잘 고른 대표값인지는 간격을 줄였을 때 오차가 얼마나 빨리 줄어드는지로 드러납니다 — 시작 방향은 1/2, 중점법은 1/4. 중점법은 RK2 라고도 부르고 전역 오차가 간격의 제곱에 비례합니다.

## Slide 12
10
2. 시뮬레이션 조건
조건값과 실행 순서
과제 3 · 표적 궤적 모의
주어진 조건 | 설정값
시뮬레이션 시간 / 갱신 간격 | durationTime = 60.0 · stepTime = 0.1 → 600 스텝, 표본 601개
플랫폼 | 32.0°N, 126.0°E, 0 m, 0 m/s (정지)
대함 표적 | 32.125°N, 126.03°E, 0 m, 30 m/s, Yaw 270° (서쪽)
대공 표적 | 32.12°N, 126.0°E, 300 m, 200 m/s, Yaw 180° (남쪽)
표적 수 | nTargetNum = 2 · 기동 없음 (등속 직진)
실행 순서
1
설정 구성
화면 값을 읽어 도 → 라디안 변환. 형식·범위 검사
▸
2
설정 검증
표적 수, 스텝 수가 정수배인지, 기동 시각 순서·겹침
▸
3
초기화
위경고도 → ECEF, 자세 → 초기 속도 벡터 생성
▸
4
600회 반복
플랫폼 → 표적 순서로 한 스텝씩. 모두 성공해야 반영
▸
5
출력
표본 601개 → LLA 표 · CSV · 궤적 그림
시각은 더하지 않고 곱한다. 0.1 을 600번 더하면 60.0000000000006 이 되지만, 600 × 0.1 은 정확히 60.0 이다.
한 스텝은 통째로 성공하거나 통째로 실패한다. 사본에서 전부 진행한 뒤 반영하므로 시각이 섞인 중간 상태가 나오지 않는다.
Notes: 표본 601개는 약 0.66 MB 입니다. 화면 쪽에서 한 번에 잡고, 계산 쪽은 가장 최근 표본 하나만 들고 있습니다.

## Slide 13
11
2. 시뮬레이션 조건
초기값 — 조건이 ECEF 로 바뀐 모습
과제 3 · 표적 궤적 모의
t = 0 에서 계산된 ECEF 초기값
 | ECEF 위치 [m] | ECEF 속도 [m/s] | 속력
플랫폼 | (−3 182 303.6, 4 380 065.1, 3 360 431.4) | (0, 0, 0) | 0
대함 | (−3 180 268.5, 4 372 447.8, 3 372 178.2) | (24.2613, 17.6463, 0.0000) | 30.000000
대공 | (−3 178 301.3, 4 374 556.4, 3 371 868.1) | (−62.5044, 86.0299, −169.3873) | 200.000000
이 숫자들을 어떻게 읽나
Notes: 실측 대조는 다음 단계에서 진행합니다. 여기서는 무엇과 비교할 것인지 기준을 먼저 세워 둔 것입니다.

## Slide 14
12
2. 시뮬레이션 조건 · 기동 시나리오
회전 지점을 기동 시간표로
과제 3 · 표적 궤적 모의
요구는 위치로 온다
지그재그 기동은 "Lat 32.1 에서 왼쪽으로 90도" 처럼 좌표로 주어진다. 그런데 기동 구조체에는 시작 시각과 종료 시각 칸뿐이고 위치를 적을 칸이 없다. 좌표를 시각으로 번역해 줘야 한다.
그래서 한 번 돌려 보고 시각을 읽는다
Core 를 그대로 링크한 도구로 앞에서부터 한 기동씩 푼다. 지금까지 정한 기동만 넣고 돌려서, 지정한 좌표를 넘는 순간의 시각을 그 기동의 시작 시각으로 적고 다음 기동으로 넘어간다.
짚을 것 1 — 도는 동안에도 계속 간다
지정한 위도에서 꺾기 시작하면 90도를 다 돌았을 때는 이미 선회 반경만큼 더 내려가 있다. 그래서 회전이 끝나는 자리가 지정 좌표가 되도록 반경만큼 미리 꺾는다.
대공 1기동 | 위도
꺾기 시작 (트리거) | 32.114950°
회전 끝 = 직진 시작 | 32.110467° ← 여기가 목표
차이 0.004483° = 497 m = 선회 반경 497 m
짚을 것 2 — 시작도 끝도 0.1 초 격자 위에만
회전 시간이 0.1 초의 정수배여야 한다. 그래서 45 · 90 · 150 도를 정확히 맞출 수 없다. 부호가 번갈아 상쇄되어 누적 침로 오차는 0.1 도 수준이다.
G = dYaw[rad] × V / (g × T) g = 9.80665
표적 · 목표각 | 실제 회전각 | 시간 | ¦G¦
대함 · 45° | 44.9504° | 2.4 s | 1.000000
대공 · 90° / 150° | 89.90° / 149.83° | 3.9 / 6.5 s | 8.205060
회전 지점 10 곳이 기동표 10 줄이 된다. 대함 4 줄 · 대공 6 줄. 검출이 0.1 초 격자에 걸려 지정 좌표와 최대 5 m 어긋나는데, 그림으로는 구분되지 않는다.
Notes: 위치 조건을 시각으로 바꾸는 일은 엔진을 실제로 돌려 보는 것 말고는 방법이 없습니다. 도구가 Core 를 그대로 링크하므로 도구가 찾은 시각과 UI 가 돌린 결과가 어긋날 일이 없습니다.

## Slide 15
13
2. 시뮬레이션 조건 · 기동 시나리오
60 초 시나리오와 검사 결과
과제 3 · 표적 궤적 모의
대공 표적 (숫자는 회전이 시작되는 지점)
60 초 시나리오 한눈에
 | 대함 표적 | 대공 표적
초기 조건 | 32.125 / 126.03 / 0 m | 32.12 / 126.0 / 300 m
속도 · 침로 | 30 m/s · Yaw 270°(서) | 200 m/s · Yaw 180°(남)
기동 | Yaw 선회 4회 (±44.95°) | Yaw 선회 6회 (±89.90° 5 + 149.83°)
¦G¦ · 선회 반경 | 1.000000 · 92 m | 8.205060 · 497 m
스텝당 회전각 | 1.87° | 2.31°
60 초 종점 | 32.125000 / 126.012232 | 32.079032 / 126.010006
대함 표적 (좌우 대칭 지그재그)
실제 엔진으로 검사했다. UI 사전검사(1 ms 격자 · 시간/간격 정수배 · 기동 시각 격자 · |G| 한계 · 스텝당 회전각 · 기동 겹침), 설정 검증, 속력 30 · 200 m/s 와 고도 300 m 유지까지 전부 통과. 실패 0 건.
Notes: 두 궤적 모두 표본 601 개, 마지막 표본이 정확히 60.0 초입니다.

## Slide 16
14
3. 기타 사항
제공 코드 이용과 설명 위치
과제 3 · 표적 궤적 모의
(1) 제공한 좌표변환 코드 이용
좌표변환과 행렬 코드는 한 글자도 고치지 않고 그대로 쓴다. 프로젝트에 넣은 사본이 원본과 바이트 단위로 같음을 확인했다.
엔진이 부르는 함수 | 하는 일
f_Trans_Lla_To_Ecef | 위경고도 → ECEF
f_Trans_Ecef_To_Lla | ECEF → 위경고도
f_Trans_Body_To_Ned | 동체 → NED
f_Trans_Ned_To_Ecef | NED → ECEF (기준점 포함)
CoordinateTransform.c/.h · matrixCalcLib.c/.h
(2) ~ (4) 설명은 어디에 있는가
과제가 요구한 설명 | 이 자료에서
(2) 표적 구조체 정의 | 5 ~ 7 장
(3) 구현 방법을 코드로 | 8 ~ 11 장
(4) 시뮬레이션 결과 | 12 ~ 15 장
구조체는 설정값·상태값·기동 정보 세 장으로, 구현 방법은 좌표계·속도 변환·선회·적분 네 장으로, 결과는 조건값과 초기값, 기동 시나리오 네 장으로 나눠 설명한다.
원본을 그대로 쓰면서 맞춘 세 가지
인자 순서 — f_Trans_Lla_To_Ecef 는 경도를 먼저, f_Trans_Body_To_Ned 는 Roll · Yaw · Pitch 순서로 받는다. 속도처럼 방향만 옮길 때는 f_Trans_Ned_To_Ecef 에 기준점을 원점으로 준다. 경계 — UI 는 TargetSim.h 한 장만 참조한다. 화면이 쓰는 좌표 변환도 이 헤더로 내보내 원본 함수는 감췄다. 형 이름 — 코딩룰이 요구하는 FLOAT64 · CHAR 를 Define.h 에 더하고, MFC 와 부딪히는 BOOL 매크로는 뺐다.
Notes: 제공 코드는 고치지 않는 것이 요구사항이라, 맞춰야 할 것은 전부 호출하는 쪽에 두었습니다.

## Slide 17
정리
설정과 상태를 나눴다
입력값은 안 변하고 상태값만 변한다. 개수는 배열이 아니라 숫자로 관리
속도를 숫자 하나로 받았다
방향만 자세각에서 매번 새로 만든다 — 회전뿐이라 속력이 변할 데가 없다
기동은 네 필드 그대로
구간 [start, end) 동안 각속도가 걸리고 그 밖에서는 직진
계산은 ECEF 에서
위경도는 그냥 더할 수 없다. 변환은 참고 소스 코드를 그대로 쓴다
동체 속도 → ECEF 는 두 번 회전
"남쪽"은 서 있는 자리마다 다른 방향이기 때문
한 스텝은 중점법으로
자세와 위치 모두 한가운데 값으로 — 선회할 때 옆으로 밀리는 오차를 상쇄한다
다음
결과 출력 및 검증
60 초 시나리오를 UI 에서 돌려 LLA 를 CSV 로 저장하고, 속력과 고도가 끝까지 유지되는지 확인한다. 시간 간격을 0.1 → 0.05 로 줄여 오차가 1/4 로 떨어지는지도 함께 본다.
회전 지점은 좌표로, 기동표는 시각으로
엔진을 그대로 돌려 0.1 초 격자 위의 시각을 찾아 옮겼다
Notes: 오늘 다룬 범위는 여기까지입니다. 다음 자료에서 실제 실행 결과와 검증을 이어갑니다.